## Slide 1
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0 2127 7386-9 , 0 2127 7000 โทรสาร. 0 2127 7185-6
www.gprocurement.go.th , www.cgd.go.th
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ

MPR55H12T

## Slide 2
ข้อกำหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 3
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้าง ของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และเพื่อการอื่น
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาค่าก่อสร้างที่ประเมินหรือคำนวณตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ประเมินหรือคำนวณราคากลางโครงการ/งานก่อสร้างนั้น
เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการ ก่อสร้างได้
ความหมายและขอบเขต
ของราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 4
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ กำหนดให้ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดทำ รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยในกรณี ของงานก่อสร้างจะต้องมีราคากลางเป็นรายละเอียดประการหนึ่งที่ต้องระบุไว้ในรายงานฯ ด้วย
  ใช้เป็นราคาอ้างอิงและประกอบการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
  ในการประมูลงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ต้องประกาศราคากลางในร่าง TOR TOR และให้ใช้ราคากลางเป็น ราคาเริ่มต้นในการประมูล
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดให้ใช้ราคากลางเป็นราคา เริ่มต้นในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลทำให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาไม่สูงกว่า ราคากลาง ปัญหาการเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงจะไม่เกิดขึ้น และราคาของผู้เสนอราคา รายที่ทางราชการเห็นสมควรจ้างจะไม่เกินราคากลาง ซึ่งจะมีผลทำให้ช่วยลดการรั่วไหลและประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ทางหนึ่ง
ข้อมูลและรายละเอียดของการคำนวณราคากลาง ยังใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาราคา การกำหนดค่างวดงาน การขอตั้งและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบและติด ตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการอื่นๆ
วัตถุประสงค์และความสำคัญของราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 5
มีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดของการคำนวณราคากลาง จะเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งยังจะช่วยลดปัญหาการวิ่งเต้นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลาง (แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 20)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้เพิ่มความมาตรา 103/7 บัญญัติให้หน่วยงานของ รัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคา กลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้ และมาตรา 103/8 กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มาตรา 103/7 โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี หน้าที่ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย และหากหน่วยงาน ของรัฐใดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความ รับผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง หรือต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
วัตถุประสงค์และความสำคัญของราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)

## Slide 6
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2522
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 09 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/5573 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

## Slide 7: ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการ ในงานก่อสร้างของทางราชการ
ขั้นตอนก่อนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ขั้นตอนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

## Slide 8: ขั้นตอนก่อนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
นโยบาย แผนงาน/โครงการ หรือข้อกำหนดให้ต้องมีการก่อสร้าง
ออกแบบและประมาณการราคา
โดยหน่วยงานออกแบบของหน่วยงานนั้น
ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบ เช่น กรมโยธา ธิการและผังเมือง กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ เป็นต้น
จ้างออกแบบตามระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างออกแบบ
ยังไม่ออกแบบฯ
ทบทวนแบบและประมาณการราคา
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือเพื่อเหตุผลอื่น
ออกแบบและประมาณการราคา
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536
โดยหน่วยงานออกแบบของหน่วยงานนั้น
ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ เป็นต้น
จ้างออกแบบตามระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างออกแบบ
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ได้รับอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณ ในการก่อสร้าง
แบบและงบประมาณพร้อมสำหรับการก่อสร้าง
แบบและงบประมาณพร้อมสำหรับการก่อสร้าง
ขอตั้งงบประมาณ

## Slide 9
แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536
สาระสำคัญ
  ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2527 และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง การขออนุมัติทำสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมงานก่อสร้าง
  เห็นชอบหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ต่อไป
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มี อำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกแบบ และหรือควบคุมงานงานก่อสร้างอาคาร รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536

## Slide 10
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้
ออกแบบก่อสร้างแล้ว
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้ออกแบบก่อสร้าง
มีหน่วยงานออกแบบ
ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยเร็ว
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ไม่มีหน่วยงานออกแบบ หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
มีหนังสือขอความร่วมมือกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบอีก 1 แห่ง
(ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ พรบ. งบประมาณมีผลบังคับใช้
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ และระยะเวลาของการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการฯ กำหนด
ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ว่าจะตกลงออกแบบให้หรือไม่
ได้รับหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายใน 15 วัน ให้ทวงถามทันที และหากพ้น 15 วันนับแต่วันที่ทวงถาม และยังไม่ได้คำตอบ
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยขอทำความตกลงด้านการเงินกับ สงป.
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่า สามารถออกแบบให้ได้ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งตอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ในการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจขอความร่วมมือกรมโยธาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างแทนก็ได้
หลักเกณฑ์การออกแบบงานก่อสร้างอาคาร (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536)

## Slide 11
2. นอกจากกรณีตาม 1. หากส่วนราชการมีความประสงค์จะขอความร่วมมือกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นๆ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ก็ให้กระทำได้
1. ส่วนราชการที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างได้เอง และเป็นกรณีที่ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างก่อสร้าง (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 29) แล้ว ให้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการที่ดำเนินการออกแบบ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้ง ตอบเป็นหนังสือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ดำเนินการให้ได้
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทำหนังสือ แจ้งตอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง
ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อได้รับเรื่อง หรือเป็นกรณีที่ได้ว่าจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง
ให้ส่วนราชการจ้างเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยขอทำความตกลงด้านการเงินกับสำนักงบประมาณ
ในการจ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ อาจขอความ-ร่วมมือกรมโยธาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างแทนก็ได้
หลักเกณฑ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536)

## Slide 12: ขั้นตอนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ทำรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ 27
ระบุราคากลางในรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้าง
คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ
  นำราคากลางที่คำนวณ เสนอหัวหน้าส่วนราชการฯ ให้ความเห็นชอบ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา หรือวิธีอื่นๆ
ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ใช้ข้อมูลและรายละเอียดจากการคำนวณราคากลางประกอบการพิจารณาแบ่งค่างวดงาน การประเมินราคา และ/หรือ การปรับปรุงรายการงานก่อสร้างต่างๆ
จัดทำ TOR เอกสารประกวดราคา และเอกสารเชิญชวน
  ระบุราคากลางในร่าง TOR และ TOR
ทำรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ 27
แนบ TOR เอกสารประกวดราคา เอกสารเชิญชวน
ระบุราคากลางในรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
ประกาศเชิญชวน คัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ดำเนินการเสนอราคา และแจ้งผลการพิจารณาราคา
ในการเสนอราคา ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล
ประกาศตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา
หรือวิธีอื่นๆ แล้วแต่กรณี
  ประกาศเปิดเผยราคากลางในประกาศสอบราคาและประกาศประกวดราคา

## Slide 13: ขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง
การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
ได้สิ่งก่อสร้าง
และการรับประกันผลงานก่อสร้าง

## Slide 14
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 บังคับใช้กับ
  1. งานก่อสร้าง ตามความหมายของงานก่อสร้างที่กำหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 4)
  2. ต้องเป็นงานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ (แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 4)
  3. ไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง (แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 3)
งานก่อสร้างที่หน่วยงานดำเนินการก่อสร้างหรือทำเอง ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 15
เป็นกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ แล้ว ดำเนินการก่อสร้างหรือจัดทำเอง โดยมิได้มีการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามกระบวนการจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
โดยหลักการของการก่อสร้างหรือจัดทำเอง ควรพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความพร้อมของบุคลากร และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ และรวมถึงหลักของความคุ้มค่า โดยจะต้องมีการกำกับดูแลให้การก่อสร้างหรือ การจัดทำเองนั้นมีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดเฉพาะแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเองไว้ใน ข้อ 15 ดังนี้ “กรณีที่มีการจัดทำเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการ จ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว”
ในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการคำนวณราคากลางสำหรับงานก่อสร้างที่ส่วนราชการ รัฐ- วิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการก่อสร้างหรือจัดทำเอง
ความหมายและข้อกำหนด
เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่หน่วยงานดำเนินการก่อสร้างหรือทำเอง

## Slide 16
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้พิจารณาประเด็นงานก่อสร้างในกรณีที่หน่วยงานดำเนินการเองแล้ว มีมติ ดังนี้
  “งานก่อสร้างที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการก่อสร้างหรือจัดทำ เอง เป็นกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการก่อสร้างหรือจัดทำเอง โดยมิได้มีการดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างตามกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ จึงไม่อยู่ในข้อบังคับที่ จะต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550”
มติคณะอนุกรรมการ
กำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 17
เมื่อส่วนราชการเจ้าของงาน/โครงการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นงานก่อสร้างและต้องจัดจ้างก่อสร้างตามกระบวนการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ส่วนราชการเจ้าของงาน/โครงการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 17
ราคากลางงานก่อสร้างต้องมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น (แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 18)
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 18
แบบรูปรายการก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบฯ เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการถอดแบบและประมาณการราคาของผู้ออกแบบ
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้างก่อสร้าง ที่สำคัญ ได้แก่ อัตราเงินประกันผลงานหัก และ อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย ที่จะกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณ ข้อมูล และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่เป็นปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง นั้น เช่น .... - ตาราง Factor F - ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ - บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง - ตารางค่า Operating Cost ตารางคำนวณและ/หรืออัตราค่างานต่อหน่วยอื่นๆ (กรณีของ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน) - ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
เป็นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา คำนวณ หรือที่ต้องสืบค้นข้อมูลหรือดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ
แบบฟอร์มประกอบการถอดแบบฯ และแบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูล รายละเอียด และเอกสารที่จำเป็น
สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## Slide 19
เงินล่วงหน้าจ่ายและเงินประกันผลงานหัก จะต้องกำหนดอัตราไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และสัญญาจ้างก่อสร้าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 68 : การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทำมิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทำสัญญาหรือ ข้อตกลงให้กระทำได้เฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ............................... (4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือ ราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกำหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา หรือประกวดราคาด้วย ......................................
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 70 : การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (1) (2) และ (3) ไม่ ต้องเรียกหลักประกัน ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (4) และ (5) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น
เงินประกันผลงานหัก หมายถึง ในการจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแต่ละงวดนั้น จะหักเงินไว้เป็นหลักประกันผล งานร้อยละเท่าใด
อัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและอัตราเงินประกันผลงานหัก

## Slide 20
www.gprocurement.go.th
www.price.moc.go.th

## Slide 21: ความเป็นมา มติคณะรัฐมนตรี และองค์กรกลาง ในการกำกับดูแล การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 22: มติคณะรัฐมนตรี 12 มิถุนายน 2522
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการในระยะแรก คำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ กำหนดโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้างสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของ ประเทศ (ปกส.) ซึ่งมีสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบ และมีเฉพาะงานก่อสร้าง อาคาร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ- รัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522) เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างได้กำหนดให้ พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน ค่ากำไร และค่าภาษี ต่อมา คณะกรรมการ ปกส. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินราคางานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างให้พิจารณาปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าความผันผวน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่ากำไร และ ค่าภาษี และให้กำหนดให้อยู่ในรูปของ Factor F

## Slide 23: มติคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2536
ในปี 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยมีปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างของทางราชการ และมี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงาน กลางรับผิดชอบ
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537) เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอ โดยให้ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2536 จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการตามลักษณะงาน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และ งานก่อสร้างชลประทาน รวมทั้ง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย สำหรับในส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คำนวณในรูปของตาราง Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี

## Slide 24: มติคณะรัฐมนตรี 6 มกราคม 2541
วันที่ 6 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน เสนอราคา : เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541) ดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดให้ต้องมีการประกาศเปิดเผยราคากลางและหน้าที่ในการคำนวณราคากลาง 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ 3. ให้คณะกรรมการควบคุมราคากลางรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. โดยให้ประมวลหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กระจายอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับ รวมทั้งที่มีปรากฏใน หนังสือแจ้งเวียนของส่วนราชการ มาพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์สำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และมีแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน ไปดำเนินการ
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง (อปก.) โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วจัดทำเป็นคู่มือให้ส่วนราชการ ต่างๆ ถือปฏิบัติ และต่อมา อปก. ได้แต่งตั้งคณะทำงาน รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างทาง และ คณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน โดยให้คณะทำงานทั้ง 3 คณะ มีอำนาจหน้าที่ศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวิชาการ พร้อมทั้งการจัดทำตาราง Factor F

## Slide 25: มติคณะรัฐมนตรี 9 ตุลาคม 2544
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) อนุมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อเสนอของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ประการ
  ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (วันที่ 1 ตุลาคม 2544) เป็นต้นไป
  มาตรการปรับลดราคากลางร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ซึ่งให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ไม่นำมาใช้บังคับใน การดำเนินการจ้างที่มีการคำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างใหม่นี้
  ให้ปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ให้สมบูรณ์ เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ที่กำหนดใหม่นี้ด้วย

## Slide 26: มติคณะรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม 2546
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6449 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2536) เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ รวม 3 ประการ
  ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  ให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง จากเดิม 4 ประการ เป็น 5 ประการ
  รายละเอียดหรืออำนาจหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี) ให้เปลี่ยนแปลงเป็น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)

## Slide 27: คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546)
องค์ประกอบ จำนวน 20 คน
  ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ กรรมการ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 คน
  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรรมการและ กรมบัญชีกลาง เลขานุการ
  ผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรรมการและ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 3 คน ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ รวม 5 ประการ

## Slide 28: มติคณะรัฐมนตรี 26 เมษายน 2548
เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ โดยให้ ยุบรวมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง (ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547) เป็น คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 29: มติคณะรัฐมนตรี 25 สิงหาคม 2548
เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ โดยให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น ประธานกรรมการ
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธานกรรมการ เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

## Slide 30: มติคณะรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ 2553
เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
  รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการ เป็น ประธานกรรมการ ปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ
  รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เป็น รองประธานกรรมการ

## Slide 31: สรุปองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 วันที่ 25 สิงหาคม 2548 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553)
องค์ประกอบ จำนวน 24 คน
  รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง และ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 คน
  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง) และ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ต้นทุนงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
  ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) กรรมการและ สำนักงบประมาณ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ รวม 8 ประการ

## Slide 32
คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
(รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการ)
(ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน)
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ)
(ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ)
คณะอนุกรรมการกำกับนโยบาย การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
(ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ประธานอนุกรรมการ)
(ผู้อำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2
สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ)
คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(รศ. ธนิต ธงทอง ประธานคณะทำงาน)
(ผู้แทนกรม กรมทางหลวง บัญชีกลาง กรมชลประทาน และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นฝ่ายเลขานุการ)
สรุปโครงสร้างคณะกรรมการในการกำกับดูแลภารกิจการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 วันที่ 25 สิงหาคม 2548 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553)

## Slide 33: มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 09 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เสนอ รวม 3 ข้อ ดังนี้
  ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 30 วันทำการ (ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป)
  ณ วันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ (วันที่ 21 มีนาคม 2550)
2.1 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (เรื่องหลักเกณฑ์การ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ได้ ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR แล้ว) ก็ให้ดำเนินการต่อไป

## Slide 34: มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550 (ต่อ)
2.2 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้เกิน 6 เดือน (ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2549) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR ) ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้
2.3 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2549 – 20 มีนาคม 2550) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR) ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะ พิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ ปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่
3. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 35: มติคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2554
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โดยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติแทนคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง และให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

## Slide 36: สรุปองค์ประกอบ ของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554)
องค์ประกอบ จำนวน 23 คน
  ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองประธานกรรมการ
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 16 คน
  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรรมการ (กรมบัญชีกลาง) และเลขานุการ
  ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) กรรมการและ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ และกรมชลประทาน
อำนาจหน้าที่ รวม 9 ประการ

## Slide 37: แผนภาพสรุปโครงสร้างคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลภารกิจการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554)
คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 เมษายน 2548 , 25 สิงหาคม 2548
และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553)
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554)
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทาง
การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
คณะทำงานจัดทำและปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รศ. ดร. ธนิต ธงทอง ประธานคณะทำงาน

## Slide 38
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
เรื่อง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 39
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1.1 ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (วันทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 = 17 เมษายน 2555)
1.2 ในวันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้มีผลบังคับใช้ (วันทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 = 17 เมษายน 2555) ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.2.1 ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 รวมทั้งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใด แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้แทน
1.2.2 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ได้ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปแล้ว) ก็ให้ดำเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

## Slide 40
1.2.3 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา-กลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ไว้เกิน 30 วัน (นับย้อนหลังตั้งแต่วันก่อนวันทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 แล้วเกิน 30 วัน = ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2555) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้
1.2.4 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา-กลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ไว้ไม่เกิน 30 วัน (นับย้อนหลังตั้งแต่วันก่อนวันทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 แล้วอยู่ในช่วง 30 วัน = ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 16 เมษายน 2555) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและ ปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (ต่อ)

## Slide 41
1.3 ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการด้วย
ทั้งนี้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่จะใช้ในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างนั้น ให้คำนวณราคาตามความเป็นจริง โดยไม่นำวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ 5 มารวมคำนวณเป็นราคากลางด้วย
2. มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงบประมาณ ติดตามผล การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2554– 2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (ต่อ)

## Slide 42
*กรณีที่ได้ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประกาศร่าง TOR ไปแล้ว ถือว่าได้ดำเนินการแล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไป
17 เม.ย. 55
วันเริ่มใช้หลักเกณฑ์ฯ ใหม่
และยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ 6 กพ. 50
18 มี.ค. 55
แผนภาพแสดงการนับระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
วันเริ่มทำการวันแรกหลังวันที่ 13 เมษายน 2555 คือวันที่ 17 เมษายน 2555
คำนวณใหม่โดยหลักเกณฑ์ฯ ใหม่
ใช้หลักเกณฑ์ฯ ใหม่
30 วัน
13 มี.ค. 55
ครม. มีมติ
13 เม.ย. 55
30 วัน
วันมีผลบังคับใช้ตามมติ ครม.
16 เม.ย. 55
14 มี.ค. 55
12 เม.ย. 55
อยู่ในดุลยพินิจ
17 มี.ค. 55

## Slide 43: ภาพรวม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555

## Slide 44
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 มีเอกสารหลักเกณฑ์ฯ รวม 4 เล่ม ดังนี้
แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์ฯ ทั้ง 4 เล่ม จัดทำไว้ในรูปของ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น (ดาวน์โหลดได้ จาก www.gprocurement.go.th)
เอกสาร (คู่มือ)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 45
ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามหนังสือเวียนอื่นใด ทั้งที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมขึ้นใหม่ มารวมไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 4 เล่มนี้แล้วทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถใช้เอกสาร ทั้ง 4 เล่ม ประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นแต่เรื่องใดที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และหรือกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในภายหลัง ก็ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ได้ปรับปรุงและหรือเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง
ในกรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ มากกว่า 1 กลุ่มงาน และจำเป็นต้องถอดแบบแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าว ออก เป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใช้เอกสารทั้ง 4 เล่ม ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อกำหนดและแนวทาง
การนำเอกสาร (คู่มือ) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ไปใช้ปฏิบัติ

## Slide 46
หน่วยงานที่อยู่ในบังคับต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 กำหนดให้บังคับใช้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ
บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด = ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
ไม่บังคับใช้กับภาคเอกชน

## Slide 47
ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการ และจัดทำเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไว้ รวม 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

## Slide 48
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคาร
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กำหนดใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือ ท่อเหลี่ยม
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กำหนดใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทาน
ข้อกำหนด
การใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างแต่ละประเภท ได้กำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่มไว้ รวม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 6

## Slide 49
โครงการ/งานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง 4 กลุ่มดังกล่าวโดยตรง ให้พิจารณาในรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน และหรือขอบเขตของงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับงานก่อสร้างใด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานนั้นเป็นหลัก ในกรณีที่เป็นโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ มีความซับซ้อน ใช้งบ-ประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงาน- ก่อสร้าง 4 กลุ่มตามที่กำหนด และมิได้จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือเป็นโครงการ/งานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติหรือมีระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ใช้วิธีการคำนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ ไม่อยู่ในข้อกำหนดการบังคับใช้ของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใดสามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อ-เท็จจริง (แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 7)
ในกรณีที่โครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง มากกว่า 1 กลุ่มงาน และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงานได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดเป็นหลัก ในการหาค่า Factor F ให้นำค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 8)
ข้อกำหนดการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)

## Slide 50
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณ
ค่างานต้นทุน (Direct Cost)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)
ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดฯ
การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน
แผนภาพแสดงโครงสร้างโดยรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)
ข้อกำหนด ข้อบังคับ แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ จำนวน 21 ข้อ
หลักเกณฑ์การถอดแบบก่อสร้าง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่างานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง และ ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ มาคำนวณรวมกันได้ เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
แบบฟอร์มและการจัดทำรายงานการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 51
ถอดแบบก่อสร้างและคำนวณค่างานต้นทุน
คำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง
คำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และอื่นๆ
สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและจัดทำรายงาน
นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
เป็นงานก่อสร้างและต้องจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบก่อสร้างและงบประมาณพร้อมสำหรับการจ้างก่อสร้าง
สรุปภาพรวมกระบวนการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง (21 ข้อ)

## Slide 52: หลักเกณฑ์ การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)

## Slide 53
ค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ในงานก่อสร้าง หมายถึง ผลรวมของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และหรือค่างานต่างๆ โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
หลักการและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุน
ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัด และปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน สำหรับแต่ละรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งการปรับปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน ของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง (การคิดเผื่อปริมาณงาน) แนวทางการคิดเผื่อปริมาณงาน - กรณีของงานก่อสร้างอาคาร การคิดเผื่อปริมาณงานสำหรับบางรายการงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในส่วนมาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงาน หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อและการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย - กรณีของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน การคิดเผื่อปริมาณงานสำหรับ บางรายการงานก่อสร้าง ให้เนินการตามที่กำหนดตามหลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน/วัสดุ และในสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของบางรายการงานก่อสร้าง ก็ยังได้มีการคิดเผื่อปริมาณงาน/วัสดุด้วย
หลักการและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุน

## Slide 54
หลักการและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุน (ต่อ)
  นำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ เป็นต้น มาคำนวณกับปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์ฯ กำหนด - กรณีของงานก่อสร้างอาคาร ในแต่ละรายการงานก่อสร้าง ให้นำรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคำนวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ก็ให้นำค่า วัสดุและหรือค่าแรงงานไปแทนค่าในสูตรการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงนำค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงาน ก่อสร้างนั้น ต่อไป - กรณีของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ไปคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยโดยใช้สูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับแต่ละรายการก่อสร้างก่อน จากนั้นจึงนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยไปคูณกับปริมาณงาน/วัสดุสำหรับแต่ละรายการก่อสร้าง (Item)
  คำนวณค่างานต้นทุนรวมของแต่ละรายการงานก่อสร้าง และเมื่อรวมค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

## Slide 55
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงาน และหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงาน งานก่อสร้างอาคาร
เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณในวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
ข้อมูลประกอบการถอดแบบอื่นๆ (มาตรฐานขนาดน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ และตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้)
หลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน
งานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างชลประทาน
รายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคำนวณราคากลางฯ
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณ ปริมาณวัสดุ
หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุน ต่อหน่วย
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน
หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณราคากลาง
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งฯ
รายละเอียดประกอบการคำนวณฯ เฉพาะ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม - ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร - ตารางข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงาน สะพานและท่อเหลี่ยม
รายละเอียดประกอบการคำนวณฯ เฉพาะ งานก่อสร้างชลประทาน - ตารางอัตราราคางานดิน - ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐาน รากและงานระเบิดหิน - ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีต และหิน - ข้อมูลส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและ ส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ - ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วย เครื่องจักรเบา - ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก - ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า
แผนภาพแสดงโครงสร้างของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
งานก่อสร้างทางฯ

## Slide 56
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณราคากลาง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาถอดแบบก่อสร้าง เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างและคำนวณค่างานสำหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง
แนวทางการถอดแบบก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร
    กำหนดรายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างฯ
    กำหนดหน่วยวัดปริมาณของแต่ละรายการงานก่อสร้าง
    กำหนดจำนวนหรือปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง
    ปรับจำนวนหรือปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง
    จะได้รายการงานก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งหน่วยวัด และปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน สำหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง
แนวทางการถอดแบบก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
    กำหนดรายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างฯ
    กำหนดหน่วยวัดปริมาณของแต่ละรายการงานก่อสร้าง
    กำหนดจำนวนหรือปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง
    ปรับจำนวนหรือปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง (งานก่อสร้างชลประทานไม่ต้องดำเนินการในข้อ 4 นี้)
    พิจารณาหลักเกณฑ์ (สูตร) การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย สำหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง (Item)
    จะได้
      รายการงานก่อสร้างต่างๆ (Item) รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง
      สูตรหรือหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง

## Slide 57
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
เป็นบัญชีที่รวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งหน่วยวัดของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ที่งานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปควรจะมี ไว้สำหรับผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแม่แบบประกอบการพิจารณาถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ในบางโครงการ/งานก่อสร้างอาจมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และหรือกำหนดรายการงานก่อสร้างเพิ่มเติมเข้าไปในส่วน กลุ่มงาน และหรืองานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามแบบก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางนั้น
ได้กำหนดและรวบรวมรายการงานก่อสร้างไว้เป็นส่วนๆ รวม 3 ส่วน และในแต่ละส่วน จะประกอบด้วยกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อสร้างต่างๆ สำหรับในแต่ละกลุ่มงาน/งาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ
      1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
      1.2 งานสถาปัตยกรรม
      1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
      1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
      1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
      1.6 งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
      1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ
      2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
      2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร
กลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ
      3.1 งานภูมิทัศน์
      3.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 นี้ รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนนี้ (ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากในบัญชีนี้กำหนดไว้) ให้คำนวณในราคาต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 58
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เช่น ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง
รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 นี้ รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ 2 นี้ (ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากในบัญชีนี้กำหนดไว้) ให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย (ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายใดๆ) แล้วนำไปรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน โดยไม่นำค่างานในส่วนนี้ไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 เพื่อคำนวณหาค่า Factor F
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
ประกอบด้วยตัวอย่างของรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ที่งานก่อสร้างอาคารควรจะมี ซึ่งไม่สามารถกำหนดไว้ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้ เนื่องจากเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างทั่วไป และไม่ได้มีในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ระบบป้องกันฝุ่น ระบบป้องกันดินพัง และการไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง เป็นต้น
รายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้ รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ 3 นี้ (ในกรณีที่โครงการ/งานก่อสร้างอาคารที่คำนวณราคากลางนั้นมีความจำเป็นต้องมี แต่ในบัญชีนี้มิได้กำหนดตัวอย่างรายการไว้) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณเองพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการ ตามหลักเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) รายการใดต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบันไว้ด้วย และไม่นำไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 เพื่อคำนวณหาค่า Factor F
- การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 59
มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงาน
และหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร
เป็นมาตรฐานและหลักเกณฑ์สำหรับการวัด และการคำนวณหาปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน สำหรับบางรายการงานก่อสร้างในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบด้วย
  มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานทั่วไป
  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณงานสำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ - งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - งานระบบปรับอากาศและเครื่องกล
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 60
เกณฑ์การเผื่อ
และการคำนวณเผื่อปริมาณในวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
เป็นหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการคิดเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุสำหรับบางรายการงานก่อสร้างที่ ต้องคิดเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง
การคิดเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุของบางรายการงานก่อสร้างที่ต้องคิดเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในส่วนนี้ ได้กำหนดรายละเอียดรวมไว้ด้วยแล้วในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบด้วย
เกณฑ์การเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ สำหรับงานขุดดินฐานรากและถมคืน งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ งานแบบหล่อคอนกรีต เหล็กเสริม ลวดผูกเหล็ก-เสริม และปริมาณตะปูสำหรับงานต่างๆ
หลักเกณฑ์การคำนวณและเกณฑ์การเผื่อในปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับ งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ปูนทรายส่วนผสม งานตกแต่งผิว-ผนัง พื้น และงานช่างปูน และงานฝาผนังและฝ้าเพดานและพื้นไม้/1 ตารางเมตร
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 61
หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
เป็นหลักเกณฑ์และตารางสำหรับคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับบางรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนในลักษณะวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มงาน จำนวน 12 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม
    2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
    3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ
    4. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป
    5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง
    6. วัสดุมวลรวมของน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต
    7. วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ
    8. วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูป
    9. วัสดุมวลรวมของงานทำผนังเบาด้วยวัสดุสำเร็จรูป
    10. วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป
    11. วัสดุมวลรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูป
    12. วัสดุมวลรวมของงานทาสี
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมดังกล่าว ได้จาก www.gprocurement.go.th
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 62
หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (ต่อ)
ข้อกำหนดในการนำหลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยไปใช้ปฏิบัติ
  1. กระทรวงพาณิชย์ หมายถึง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) และหมายถึง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ หากเป็นกรณี การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
  2. ข้อมูลในช่อง ราคา/หน่วย เป็นข้อมูลที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง เมื่อนำไปใช้งานจริงต้องใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลาง แทนค่าลงไปแทน
  3. ราคาต่อหน่วย หมายถึง ราคาวัสดุตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และหรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยอาจต้องคำนวณและหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลที่กำหนดสำหรับแต่ละสูตร (หลักเกณฑ์)
  4. รายการงานก่อสร้างใดที่สามารถคำนวณได้ทั้งกรณีการให้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย และคำนวณโดยวิธีการถอดแบบคำนวณราคากลางปกติ ให้ใช้กรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณที่ ต่ำกว่า
  5. รายการงานก่อสร้างใดที่จำเป็นต้องคำนวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย แต่มิได้กำหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์ไว้ในส่วนนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นหรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 63
ข้อมูลประกอบอื่นๆ
ในการถอดแบบคำนวณปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน
เป็นข้อมูลที่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบหรืออ้างอิงในการพิจารณาถอดแบบคำนวณราคากลาง ก่อสร้างอาคาร สำหรับบางรายการงานก่อสร้าง
ประกอบด้วย
มาตรฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ
ตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 64
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ รวมไว้เป็นกลุ่มงาน รวม 7 กลุ่มงาน ดังนี้
  1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
  2. งานดิน (EARTHWORK)
  3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)
  4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)
  5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)
  6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
  7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION)
งานก่อสร้างทางฯ
เป็นบัญชีแสดงรายการรวมทั้งหน่วยวัดของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ที่งานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม โดยทั่วไปควรจะมี
ใช้เป็นแม่แบบและแนวทางประกอบการพิจารณาเพื่อ กำหนดรายการงานก่อสร้าง (Item) ในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม และหรือลดรายการงานก่อสร้างต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

## Slide 65
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุ
เป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวัด การคำนวณปริมาณงานและวัสดุ รวมทั้งเกณฑ์การเผื่อปริมาณงานและวัสดุ ในการวัดและคำนวณปริมาณงาน ในการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ในการถอดแบบและคำนวณปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง (Item) รวมทั้งการคิดเผื่อปริมาณงาน และวัสดุ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดตามหลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุนี้
การเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุในบางรายการงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องคิดเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ แต่มิได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุนี้ ได้กำหนดไว้แล้วในสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้น
ประกอบด้วย
  มาตรฐานการวัด
  หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานและวัสดุ และเกณฑ์การเผื่อ สำหรับงานบ่อพักท่อ-ระบายน้ำ งานดิน งานคอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต งานเหล็กเสริมในคอนกรีต งานเหล็กรูปพรรณ ไม้แบบหล่อคอนกรีต วัสดุรองพื้น ลวดผูกเหล็กเสริม งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหินเรียง และเข็มพืด (SHEET PILE) ป้องกันการพังทลายของดิน
  อัตราส่วนของวัสดุในคอนกรีต Class ต่างๆ
  อัตราส่วนของวัสดุในปูนก่อและปูนฉาบ
  เกณฑ์การเผื่อและปริมาณวัสดุมวลรวมของงานก่อและทำผิวผนัง
งานก่อสร้างทางฯ

## Slide 66
หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
เป็นหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยทั่วไปควรจะมี ไว้เพื่อ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางนั้น
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยทั่วไปควรจะมี
งานก่อสร้างทางฯ

## Slide 67
หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ)
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
  1. โครงการ/งานก่อสร้างที่สามารถประเมินค่าเฉลี่ยได้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถประเมินราคาต้นทุนรายการต่างๆ ได้จากค่าเฉลี่ย
  2. หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ที่กำหนดไว้นี้ เป็นเพียงแนวทางในการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยทั่วไปควรจะมีดังนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจึงต้องพิจารณาในรายละเอียดจากแบบก่อสร้างเฉพาะสายทาง หรือจากแบบก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางนั้น
  3. โครงการ/งานก่อสร้างที่ไม่มีรูปแบบคงที่แน่นอน ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางถอดแบบก่อสร้างเฉพาะสายทาง หรือเฉพาะโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ไม่มีรูปแบบคงที่แน่นอนนั้น
  4. ในกรณีของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมทางหลวงหรือที่ไม่ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ได้ตามข้อมูลข้อเท็จจริง ที่สอดคล้องตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้างสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น
  5. รายการงานก่อสร้างใดที่ไม่มีหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยกำหนดไว้ ให้กำหนด หรือนำหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
งานก่อสร้างทางฯ

## Slide 68
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
งานก่อสร้างชลประทาน
  ประกอบด้วย - รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี ไว้เป็นกลุ่มงาน รวม 64 กลุ่มงาน และในแต่ละกลุ่มงานจะประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มงานนั้นๆ
  - ในทุกรายการงานก่อสร้าง ได้อธิบายลักษณะและขอบเขตของงานไว้เพื่อผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแนวทางประกอบ ในการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างด้วย
เป็นบัญชีแสดงรายการรวมทั้งหน่วยวัดของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี
ใช้เป็นแม่แบบและแนวทางประกอบการพิจารณาเพื่อ กำหนดรายการงานก่อสร้าง (Item) ในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม และหรือลดรายการงานก่อสร้างต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

## Slide 69
หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการถอดแบบและคำนวณปริมาณงาน สำหรับ
  งานเตรียมพื้นที่
  งานขุดเปิดหน้าดิน
  งานดินขุด
  งานถมดินบดอัดแน่น
  งานขุดระเบิดหิน
  งานคอนกรีต
  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
  งานแบบหล่อคอนกรีต
  งานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Material
  Temporary Work
เป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการถอดแบบคำนวณปริมาณงานและวัสดุ สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ในการถอดแบบคำนวณปริมาณงานและวัสดุทุกรายการงานก่อสร้าง ในงานก่อสร้างชลประทานไม่มีการคิดเผื่อปริมาณงานและวัสดุ เนื่องจากได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเผื่อปริมาณงานและวัสดุ ไว้แล้วในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 70
หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างชลประทาน
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
  1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์หรือนำหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามแบบก่อสร้าง สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ
  2. งานที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เช่น งานเจาะอุโมงค์ เป็นต้น สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ กำหนดหลักเกณฑ์และหรือคำนวณราคาให้ก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดหลักเกณฑ์และหรือคำนวณราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
  3. รายการงานก่อสร้างทั่วไปอื่นๆ ที่มิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยไว้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และหรือค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แล้วแต่กรณี
  4. ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเป็นครุภัณฑ์ประเภทติดตั้งอยู่กับที่ (Built-in) ในกรณีที่ต้องคำนวณค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการคำนวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มาปรับใช้
เป็นหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี ไว้เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางนั้น
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทาน โดยทั่วไปควรจะมี

## Slide 71
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เป็นส่วนของข้อมูล รายละเอียด และค่างานต่างๆ ที่ต้องนำมาคำนวณกับปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน ของ แต่ละรายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบฯ
รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย
  ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
  ค่าแรงงาน
  ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
  ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) และข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม
  ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่ง ประกอบด้วย
  ตารางอัตราราคางานดิน (ค่า Operating Cost สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน)
ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ (Bank Volume and Compacted Factor)
ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน
ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน
ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก
อัตราราคางานปลูกหญ้า
ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ อื่นๆ สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
บางรายการจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามสภาวการณ์และ/หรือราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป

## Slide 72
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ราคาและแล่งวัสดุก่อสร้าง เป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรายการหนึ่ง ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะมีผลต่อราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน)
ในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง) ในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง (ข้อ 9 และข้อ 10) ในการคำนวณค่าวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 73
ค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รายละเอียดประกอบฯ
ค่าแรงงาน เป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอีกรายการหนึ่ง ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที่จะมีผลต่อราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน)
ในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใน ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้อัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)ในการคำนวณค่าแรงงาน
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์

## Slide 74
ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดประกอบฯ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  1. กรณีที่รายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง คำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและ หรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
  2. สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ 1. ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น
  3. ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวค่าแรงงานซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการปรับ-ปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีข้อกำหนดให้กระทรวง การคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯ และ/หรือตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

## Slide 75
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
  1. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
  2. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้กับการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ไม่มีข้อกำหนดให้นำตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งนี้ไปใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร)
ส่วนจะใช้กับวัสดุก่อสร้างใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และหรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณาให้สอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับแต่ละวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 76
ได้จัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูปตามระดับราคาน้ำมันดีเชลล์ (โซล่า) ตั้งแต่ระดับราคา 25.00-69.99 บาท/ลิตร รวม 3 ชุด
      กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
      กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) และ
      กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ และมีรถลากพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
  ทั้ง 3 ชุด จะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่ตารางที่ระดับราคาน้ำมันดีเชลล์ 25.00- 69.99 บาท/ลิตร
ข้อกำหนดในการใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
    1. รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่และวัสดุ ก่อสร้างที่จะขนส่ง
    2. ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเชลล์ (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็น เกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
    3. ต้องเป็นกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ โดยเป็นทางราบผิวลาดยางหรือทาง ราบผิวคอนกรีต
    4. กรณีระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร 5. หากระยะทางขนส่งเกินกว่า 200 กิโลเมตร ให้บวกเพิ่มตามอัตราที่กำหนดท้ายตารางฯ
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 77
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนพื้นผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ แต่เป็นทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา เป็นต้น
ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่เป็นทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณค่าขนส่งโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 78
หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = ________________ กม.
ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต
ระยะทางราบ _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. ระยะทางลูกเนิน _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. ระยะทางภูเขา _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. ทางผิวลูกรัง
ระยะทางราบ _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. ระยะทางลูกเนิน _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. ระยะทางภูเขา _______________ กม. x ตัวแปรสภาพผิว = _________________ กม. รวมระยะทาง = D = _________________ กม. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = D / L = ค่าขนส่ง = F × ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งของระยะทางขนส่งกิโลเมตรที่ L = XXX.XX บาท/ลบ.ม. (หรือ บาท/ตัน)
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 79
ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง
สำหรับการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ผิวทาง/รายการ | รถบรรทุก 6 ล้อ | รถบรรทุก 10 ล้อ | รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง
ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต ทางราบ ทางลูกเนิน ทางภูเขา | 1.00 2.12 2.56 | 1.00 1.95 2.52 | 1.00 2.13 -
ทางผิวลูกรัง ทางราบ ทางลูกเนิน ทางภูเขา | 1.24 2.36 2.80 | 1.23 2.18 2.75 | 1.20 2.33 -
หมายเหตุ ทางลูกเนิน มีความลาดชัน 4-8 % ทางภูเขา มีความลาดชันมากกว่า 8 % การหาค่าขนส่งวัสดุ ให้เอาตัวแปรคูณกับระยะทาง
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 80
ตัวอย่างการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้างทางฯ
ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 100 กม.
ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต
ระยะทางราบ 50 x 1.00 = 50.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน 15 x 1.95 = 29.25 กม.
ระยะทางภูเขา 10 x 2.52 = 25.20 กม.
ทางผิวลูกรัง
ระยะทางราบ 5 x 1.23 = 6.15 กม.
ระยะทางลูกเนิน 10 x 2.18 = 21.80 กม.
ระยะทางภูเขา 10 x 2.75 = 27.50 กม.
รวมระยะทาง = D = 159.90 กม.
ตัวแปรค่าขนส่ง = F = D / L = 159.90/100 = 1.5990
ค่าขนส่ง = F x ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งของระยะทางขนส่งกิโลเมตรที่ L
= 1.5990 x 269.54 = 430.99 บาท/ลบ.ม.
กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงกึ่งกลางหน้างาน (L) = 100 กม. เป็นทางราบลาดยาง 50 กม. ทางลาดยางลูกเนิน 15 กม. ทางลาดยางภูเขา 10 กม. ทางลูกรังราบ 5 กม. ทางลูกรังลูกเนิน 10 กม. และทางลูกรังภูเขา 10 กม.
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 81
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
(Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณ ในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับค่าดำเนินการและหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร (ค่า Operating Cost) ที่ใช้ในการก่อสร้าง ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ได้มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูล คำนวณรวม และจัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูป เรียกว่า ตารางค่าดำเนินการและ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ประกอบด้วย ค่า-ดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ รวม 20 รายการ
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังกล่าว ได้จัดทำ ไว้เป็นตาราง ซึ่งผันแปรไปตามระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ราคา 25.00–69.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้เลือกใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) นั้น
มีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับกรมทางหลวงและหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐ-วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 82
เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบในการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย สำหรับรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับปริมาณวัสดุงานสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ได้รวบรวมและจัดทำไว้ในรูปตาราง ประกอบด้วย ตารางปริมาณวัสดุงานสะพานชนิด SLAB TYPE และ ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall for Box Culvert
ข้อกำหนดและวิธีการใช้ตารางปริมาณวัสดุงานสะพานชนิด SLAB TYPE 1. ปริมาณที่แสดงในตารางฯ ยังไม่ได้รวมส่วนเผื่อ (ALLOWANCE) 2. ขอบทางและเสาราวสะพานที่แสดงในตารางฯ เป็นเสาราวแบบ TYPE I TRAFFIC RAILING 3. กรณีที่ในแบบก่อสร้างกำหนดเสาราวเป็นแบบอื่น ให้ใช้ค่าตามตารางปริมาณวัสดุฯ ต่อ 1 ข้าง 4. ปริมาณวัสดุพื้นสะพานได้รวมปริมาณพื้นสะพานส่วนที่รับขอบทางหรือทางเท้าไว้ด้วยแล้ว 5. ปริมาณวัสดุพื้นสะพานคำนวณจากความหนาของพื้นสะพานตามแบบฯ กรณีที่ต้องก่อสร้าง CROWN SLOPE ตามแบบฯ และพื้นสะพานมีความหนาเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มปริมาณส่วนที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย
ข้อกำหนดและแนวทางการใช้ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall for Box Culvert 1. ปริมาณวัสดุในตารางฯ ไม่ได้เผื่อความสูญเสีย 2. กรณีงานดินขุด ให้คำนวณตามสภาพที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ตารางข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 83
ตารางอัตราราคางานดิน
(Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน)
รายละเอียดประกอบฯ
เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณ ในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานดิน ในงานก่อสร้างชลประทาน
ได้มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูล คำนวณรวม และจัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูป เรียกว่า ตารางอัตราราคางานดิน ( ค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน) ประกอบด้วย ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดิน รวม 13 รายการ
ตารางอัตราราคางานดินสำหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ได้จัดทำไว้เป็นตารางซึ่งผันแปรไปตามระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ราคา 25.00–69.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้เลือก ใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) นั้น
มีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับกรมชลประทานและหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะ-ทำงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ

## Slide 84
ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
รายละเอียดประกอบฯ
เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณ ในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับรายการงาน ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ในงานก่อสร้างชลประทาน
ได้มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูล คำนวณรวม และจัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูป เรียกว่า ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ประกอบด้วย อัตราค่างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ในงานก่อสร้างชลประทาน รวม 12 รายการ
ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินสำหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ได้จัดทำไว้เป็นตาราง ซึ่งผันแปรไปตามระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ราคา 25.00–69.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อำเภอเมืองของจังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้เลือกใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) นั้น
มีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับกรมชลประทานและหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะ-ทำงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินสำหรับงานก่อสร้างชลประทานให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐ-วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ

## Slide 85
ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณอื่นๆ
สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
เป็นข้อมูล ตารางคำนวณ และหรือรายละเอียดประกอบในการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทานที่มีความสำคัญ นอกเหนือจากตารางอัตราราคางานดินและตาราง อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
ได้กำหนดและจัดทำไว้ในรูปของตาราง
นำไปใช้ในการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
ประกอบด้วย - ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน - ข้อมูลส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ - ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา - ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก - ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า
รายละเอียดประกอบฯ

## Slide 86
ตารางสรุปการใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ | งานก่อสร้างอาคาร | งานก่อสร้างทางฯ | งานก่อสร้างชลประทาน
1. ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง |  |  | 
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ |  |  | 
3. ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งฯ |  |  | 
4. ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง เฉพาะงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 4.1 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร |  |  | 
4.2 ตารางข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและ ท่อเหลี่ยม |  |  | 
5. ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง เฉพาะงานก่อสร้างชลประทาน 5.1 ตารางอัตราราคางานดิน 5.2 ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน 5.3 ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน 5.4 ข้อมูลส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสีย เมื่อบดทับ 5.5 ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา 5.6 ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก 5.7 ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า |  |  |       

## Slide 87: หลักเกณฑ์การคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)

## Slide 88
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาดำเนินการก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้างตามรูปแบบ (แบบก่อสร้าง) ที่กำหนด โดยได้รวบรวม จำแนก และจัดเป็นกลุ่มได้เป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดค่าอำนวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากำไร และ หมวดค่าภาษี
เพื่อความสะดวกคล่องตัวต่อการนำไปใช้ปฏิบัติ และลดปัญหาข้อผิดพลาดในการคำนวณของผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลาง จึงได้คำนวณรวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ ของทั้ง 4 หมวดดังกล่าว ไว้เป็นค่าๆ เดียว เรียกว่า ค่า Factor F และกำหนดไว้ในรูปของตารางสำเร็จรูป เรียกว่า ตาราง Factor F จำนวน 4 ตาราง ดังนี้
    ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงงานก่อสร้างอาคาร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
    ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงงานก่อสร้างทาง ตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางกำหนด
    ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทาน ตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานกำหนด
    ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทาน ตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานกำหนด
ตาราง Factor F แต่ละงาน จะผันแปรไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย และอัตราเงินประกันผลงานหัก รวมทั้งหมดได้เป็น 48 ตารางย่อย (ตารางละ 12 ตารางย่อย)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)

## Slide 89: Factor F
Factor F หมายถึง สัดส่วนของค่างานต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานก่อสร้าง อันประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย กำไร และ ภาษี ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นต่อหนึ่งหน่วยของค่างานต้นทุน ณ ระดับ ค่างานต้นทุนต่างๆ
Factor F = (ค่างานต้นทุน = 1) + {(ค่าอำนวยการ+ดอกเบี้ย+กำไร+ภาษี)/100} = 1.xxxx (ใช้มาตรฐานทศนิยม 4 ตำแหน่ง) เช่น = 1.2726 หมายถึง ค่างานต้นทุน = 1 หน่วย จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง = .2726 หน่วย
เป็นต้น

## Slide 90
กำไร
ดอกเบี้ย
ค่าอำนวยการ
ภาษี
หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ
หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุลากรและสำนักงานใหญ่
หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและทำสัญญา
หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน
หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร
Factor F งานก่อสร้างทาง และ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร (ปัจจุบันร้อยละ 7 ต่อปี)
กำไรเชิงธุรกิจ ในอัตรา 3.5-5.5 ของค่างานต้นทุน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ปัจจุบันร้อยละ 7)
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ชลประทาน
แผนภาพแสดงโครงสร้าง Factor F
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ
หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุลากรและสำนักงานใหญ่
หมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ

## Slide 91
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รายการ ดังนี้
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญาจ้าง (Performance Bond) คิดในอัตราร้อยละ 2.5 ของ วงเงินค้ำประกัน (วงเงินค้ำประกันคิดร้อยละ 5 ของค่างานต้นทุน)
  ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง (2 ปี) คิดในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี จาก วงเงินค้ำประกัน (วงเงินค้ำประกันคิดร้อยละ 5 ของค่างานต้นทุน และระยะเวลา 24 เดือน) หรือเท่ากับร้อยละ 0.25 ของค่างานต้นทุน
  ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่างานต้นทุน
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม คิดในอัตราร้อยละ 0.2580 ของค่า งานต้นทุน ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน คิดในอัตราร้อยละ 0.51 ของ ค่าแรงงาน (คิดค่าแรงงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่างานต้นทุน) และเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม คิดในอัตราร้อยละ 0.35 ของค่าแรงงาน (ค่าแรงงานคิดในอัตราร้อยละ 30 ของค่างานต้นทุน)
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและทำสัญญา
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานฯ และชลประทาน

## Slide 92
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย จำนวน 8 รายการ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม และการจัดทำ Shop drawing และ As-built drawing เป็นต้น กำหนด ไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง กำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับแต่ละช่วงของค่างาน ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างทำการก่อสร้าง คิดเฉลี่ย (ข้อมูลเชิงสถิติ) ร้อยละ 0.01 ของทุกค่างานต้นทุน
ค่ารักษาความสะอาดและขนเศษวัสดุในการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่ารถและค่าจ้างขนเศษวัสดุ คิดเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละของค่า งานต้นทุน สำหรับแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน
ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน สำนักงาน โรงงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักและห้องน้ำ ห้องส้วมคนงาน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงาน โรงงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว ได้กำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างาน ต้นทุน สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
ค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า รวมทั้งการสื่อสารชั่วคราว ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า รวมทั้งการสื่อสารชั่วคราว สำหรับที่พักและห้องน้ำห้องส้วมคนงาน สำนักงาน โรงงาน โรงเก็บวัสดุชั่วคราว และสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดย คิดค่าน้ำในอัตรา 14.40 บาท/ลบ.ม. และค่าไฟฟ้าในอัตรา 2.70 บาท/หน่วย ทั้งนี้ ได้มีการคำนวณและกำหนดไว้เป็น ร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย หมวก รองเท้าบูท ถุงมือ และถังดับเพลิง กำหนดไว้ร้อยละ 0.0243 ของทุกค่างานต้นทุน (เป็น ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย หมวก รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ ร้อยละ 0.0233 ของทุกค่างานต้นทุน และค่าอุปกรณ์ดับเพลิง ร้อยละ 0.0010 ของทุกค่างานต้นทุน)
ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ได้คำนวณรวมและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับ แต่ละระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน
Factor F งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 93
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
  สำนักงานสนาม
  บ้านพักเจ้าหน้าที่
  ที่จอดเครื่องจักรและโรงซ่อม
  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และงานด้านธุรการ
  ค่ารถควบคุมงาน (รวมพนักงานขับรถ)
  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
  ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ และ
  ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ได้คำนวณ และกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนสำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ
Factor F งานก่อสร้างทาง และสะพานฯ

## Slide 94
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
  ค่าที่ทำการชั่วคราว
  ค่าที่พักคนงานชั่วคราวและโรงพัสดุ
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงซ่อมเครื่องจักร โรงช่างไม้ และ โรงช่างเหล็ก
  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และงานด้านธุรการ
  ค่าตรวจสอบวัสดุก่อนใช้งาน
  ค่ารถควบคุมงานรวมทั้งพนักงานขับรถ
  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
  ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ได้คำนวณ และกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนสำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 95
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในการก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว จะประกอบด้วย ผู้จัดการ- โครงการ สถาปนิก วิศวกรประจำโครงการ โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่าง เสมียน พนักงานประจำสำนักงานโครงการ เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้คำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนสำหรับแต่ละ ระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 96
ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ ผู้จัดการสนาม วิศวกรควบคุมงานสนาม ช่างควบคุมงาน ช่างเครื่องยนต์ พนักงานธุรการ และคนงาน ทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ค่าใช้จ่าย ด้านยานพาหนะ ผู้จัดการใหญ่ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ ประสานงาน เป็นต้น
ได้คำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนในแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและสำนักงานใหญ่
Factor F งานก่อสร้างทาง และสะพานฯ

## Slide 97
ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบุคลากรในการก่อสร้าง ซึ่งตามปกติจะประกอบด้วย
      - ผู้จัดการสนาม
      - วิศวกรควบคุมงานสนาม
      - ช่างควบคุมงาน
      - ช่างเครื่องยนต์
      - พนักงานธุรการ
      - คนงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเอกสารด้านธุรการ ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ และเงินเดือนค่าจ้างผู้จัดการใหญ่ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ได้คำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนในแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและสำนักงานใหญ่
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 98
ประกอบด้วย
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยโครงการ กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่างานต้นทุน
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.05 ของค่างานต้นทุน
รวมทั้ง 2 ส่วน เป็นร้อยละ 0.30 ของค่างานต้นทุน ในทุกระดับค่างานต้นทุน
หมวดค่าอำนวยการ
หมวดย่อย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานฯ และชลประทาน

## Slide 99
กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยกำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
การคำนวณค่าดอกเบี้ยจะมีสูตรสำหรับการคำนวณค่าดอกเบี้ยประกอบอยู่ในตาราง Factor F ด้วย ดังนี้
I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
โดย
I = ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ (%)
T = ระยะเวลา (เดือน)
D = ช่วงเวลาการรับเงิน (เดือน)
a = อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย (%)
i = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี (%)
r = อัตราเงินประกันผลงาน (%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ 7 ต่อปี
หมวดค่าดอกเบี้ย
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานฯ และชลประทาน

## Slide 100
หมายถึง กำไรที่ผู้ประกอบการก่อสร้างควรได้รับ
กำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ (Financial Profit) หรือ กำไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit) ซึ่งหมายถึงส่วนที่สูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ คิดในอัตราร้อยละ 3.5 - 5.5 ของ ค่างานต้นทุน
หมวดค่ากำไร
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานฯ และชลประทาน

## Slide 101
เป็นค่าภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่าย
ถือตามภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 7) โดยหัก ณ ที่จ่าย
หมวดค่าภาษี
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานฯ และชลประทาน

## Slide 102
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
1. การใช้ตาราง Factor F แต่ละตาราง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
  ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร กำหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้าง อาคาร ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
  ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง กำหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้าง ทาง ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง
  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม กำหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่ม ของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับรายการงาน ก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน กำหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงาน ก่อสร้างชลประทาน ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชล-ประทาน
การใช้ตาราง Factor F ทั้ง 4 ตาราง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F

## Slide 103
2. กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหา ค่า Factor F หรือใช้สูตรดังต่อไปนี้ เพื่อคำนวณหาค่า Factor F
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)×(A-B)/(C-B)}
โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F
B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างาน ต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างาน ต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างาน ต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างาน ต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 104
  3. โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง
  4. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไม่มีการ คิดคำนวณค่า Factor F กรณีฝนตกชุก
  5. กรณีพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และหรือโครงการ/งาน ก่อสร้างชลประทาน อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนดและเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” ดังนี้
  5.1 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ปัตตานี พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และหรือจังหวัดหนองคาย
  5.2 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดตราด นราธิวาส พังงา ภูเก็ต ยะลา และหรือจังหวัดระนอง
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 105
6. ทั้ง 4 ตาราง Factor F (ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งาน ก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน) ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย อัตราเงินประกันผลงานหัก และอัตราภาษี-มูลค่าเพิ่ม
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกระทรวงการคลัง(กรม-บัญชีกลาง) เป็นผู้กำหนด และประกาศทุกต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1
8. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor ” (ที่ยังไม่รวม VAT)
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 106
9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด และเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชล-ประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2” หารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบัน = 1.0700) ตามตัวอย่างต่อไปนี้
กรณีโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้จำนวน 400 ล้านบาท ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด กำหนดเงินประกันผลงานหัก 5% เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง กำหนดให้จังหวัดจันทบุรีอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฝนชุก 1
- ค่างานต้นทุนรวม 400 ล้านบาท ค่า Factor F ในช่อง “ฝนชุก 1” = 1.1608
- Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 = 1.0700
- ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับกรณีนี้
= 1.1608 ÷ 1.0700
= 1.0848
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 107
10. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย ให้ใช้ค่า Factor F สำหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีเป็นค่าก่อสร้าง (ช่อง “รวมในรูป Factor”) และค่า Factor F สำหรับกรณีของการใช้เงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง (ช่อง “Factor F”) ตามสัดส่วน โดยให้คำนวณค่า Factor F ตาม ตัวอย่างต่อไปนี้
กรณีงานก่อสร้างอาคาร ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 40% รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ได้จำนวน 400 ล้านบาท กำหนดเงินประกันผลงานหัก 5% เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีที่ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ให้ใช้ตารางฯ กรณีเงินประกันผลงานหัก 5% เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กรณีของเงินกู้ : คำนวณที่ค่างานต้นทุน 400 ล้านบาท
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ในช่อง รวมในรูป Factor = 1.1021
- กรณีของเงินงบประมาณ : คำนวณที่ค่างานต้นทุน 400 ล้านบาท
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ในช่อง Factor F = 1.1792
- ค่า Factor F ที่ใช้คำนวณราคากลาง = (1.1021 × 60/100) + (1.1792 × 40/100) = 0.6613 + 0.4717
= 1.1329
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 108
11. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี และมีเงินงบประมาณ สมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนดและเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีและก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด (ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2” หารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกรณีใช้เงินงบประมาณและก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด (ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2”) ตามสัดส่วน โดยให้คำนวณค่า Factor F ตามแนวทางตามตัวอย่างในข้อ 9 และข้อ 10 ประกอบกัน
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

## Slide 109
เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี
เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี หมายถึง เงินกู้ตาม โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (4) แห่ง ประมวลรัษฎากร และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างเช่น เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เงินกู้จาก ธนาคารโลก และเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้าง ต่างๆ เป็นต้น

## Slide 110
ประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1 (4) กำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 (ร้อยละศูนย์) ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
ประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1 (4)

## Slide 111
ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ขายสินค้าหรือให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
    กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงิน ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญ พิเศษของสหประชาชาติ หรือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
    กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินกู้ตาม โครงการเงินกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เฉพาะการกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องออกหนังสือรับรองการชำระค่าสินค้าหรือบริการ จากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากเงินกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ให้ผู้ประกอบการจด ทะเบียนทุกครั้ง ที่มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ทำสำเนาใบกำกับภาษีและหนังสือรับรอง ตามข้อ 2 ส่งให้กรมสรรพากร เป็นเวลา 2 เดือนต่อครั้ง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องทำสำเนาใบกำกับภาษีและหนังสือรับรอง ตามข้อ 2 ส่งให้กรมสรรพากรพร้อมกับการ ยื่นแบบแสดงรายการ
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงินกู้ ตามโครงการเงินกู้ ตามข้อ 1 ชำระค่าสินค้าหรือบริการแต่เพียงบางส่วน เฉพาะส่วนของค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ ได้ชำระจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงินกู้จากต่างประเทศ ตามหนังสือรับรองตามข้อ 2 เท่านั้น ที่ใช้อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
สาระสำคัญของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535

## Slide 112
กรณีโครงการก่อสร้างอาคาร คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้ 128,650,920 บาท กำหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร กรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% และเงินประกันผลงานหัก 5% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่างานต้นทุน 100 ล้านบาท ได้ค่า Factor F = 1.1911
ค่างานต้นทุน 150 ล้านบาท ได้ค่า Factor F = 1.1907
เทียบอัตราส่วนหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน 128,650,920 บาท = 1.1911 –(((1.1911 – 1.1907) * (128,650,920 – 100,000,000)) /50 ) / 1,000,000 = 1.1911 – ((0.0004 * 28,650,920 )/ 50) /1,000,000
= 1.1911 – 0.00022920736 = 1.19087079264 = 1.1908
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F
กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด
(โดยวิธีคำนวณเทียบอัตราส่วน)

## Slide 113
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D - ( (D-E) * (A-B) / (C-B) )
เมื่อ A = ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F
B = ค่างานต้นทุนขั้นต่ำในช่วงที่ A อยู่
C = ค่างานต้นทุนขั้นสูงในช่วงที่ A อยู่
D = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
E = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F
กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด
(โดยวิธีใช้สูตร)
กรณีโครงการก่อสร้างอาคาร คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้ 128,650,920 บาท กำหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
      = 1.1911 - ( (1.1911 - 1.1907) * (128,650,920 - 100,000,000) /
      (150,000,000 - 100,000,000) ) = 1.1911– (0.0004 * (28,650,920/50,000,000)) = 1.1911 – (0.0004 *0.5730184) = 1.1911 - 0.00022920736
      = 1.19087079264 = 1.1908

## Slide 114
กรณีโครงการก่อสร้างอาคาร ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการและมีข้อกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้ 128,650,920 บาท กำหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตัวอย่างการคำนวณค่า Factor F
กรณีใช้เงินกู้และ/หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นค่าก่อสร้าง
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร กรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% และเงินประกันผลงานหัก 5% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการและมีข้อกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor”
ค่างานต้นทุน 100 ล้านบาท ได้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” = 1.1131
ค่างานต้นทุน 150 ล้านบาท ได้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” = 1.1128
ค่างานต้นทุน 128,650,920 บาท จะได้ค่า Factor F สำหรับใช้คำนวณราคากลาง ดังนี้
= 1.1131 - ( (1.1131 - 1.1128) * (128,650,920 - 100,000,000) /
(150,000,000 - 100,000,000) ) = 1.1131– (0.0003 * (28,650,920/50,000,000)) = 1.1131 – (0.0003 *0.5730184) = 1.1131 - 0.00017190552
= 1.11292809448 = 1.1129

## Slide 115
กรณีโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ในพื้นที่จังหวัดระนอง ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ โดยมีข้อกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ได้จำนวน 450 ล้านบาท โครงการนี้กำหนดเงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้หาค่า Factor F เพื่อใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง
ตัวอย่างการคำนวณค่า Factor F
กรณีใช้เงินกู้และ/หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นค่าก่อสร้าง
และเป็นโครงการที่ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุก
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง กรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 10% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ก่อสร้างทางในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ฝนตกชุก 2 และโครงการนี้ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการโดยมีข้อกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F ฝนชุก 2 หารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบัน = 1.0700) โดยใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดังนี้
- ค่างานต้นทุนทั้งโครงการรวม 450 ล้านบาท ได้ค่า Factor F ช่อง Factor F ฝนชุก 2 = 1.1790
- ค่า Factor F สำหรับใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง = 1.1790 ÷ 1.0700 = 1.10186915887
= 1.1018

## Slide 116
กรณีโครงการก่อสร้างทางฯ ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 40% คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ได้จำนวน 450 ล้านบาท กำหนดเงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่มีก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุก ให้หาค่า Factor F เพื่อใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง
ตัวอย่างการคำนวณค่า Factor F
กรณีใช้เงินกู้และ/หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นค่าก่อสร้าง
และมีเงินงบประมาณและ/หรือเงินกู้ภายในประเทศสมทบด้วย
กรณีของเงินกู้ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง รวมในรูป Factor = 1.0705
กรณีของเงินงบประมาณ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F = 1.1455
หาค่า Factor F เพื่อใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง = (1.0705 * 60/100) + (1.1455 * 40/100) = 0.6423 + 0.4582
= 1.09896
= 1.1005

## Slide 117
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง กรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 10% อัตราดอกเบี้ย 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ก่อสร้างทางฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ฝนตกชุก 1 และโครงการนี้ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกซึ่งมีข้อ กำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นค่าก่อสร้าง 70% และมีเงินกู้ภายในประเทศสมทบ 30 %
คำนวณหาค่า Factor F กรณีของเงินกู้จากธนาคารโลก และกรณีของเงินกู้ภายในประเทศ ดังนี้
  - กรณีของเงินกู้จากธนาคารโลก : ค่างานต้นทุน 300 ล้านบาท ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F ฝนตกชุก 1 = 1.1682
  ค่า Factor F กรณีใช้เงินกู้จากธนาคารโลกและก่อสร้างทางในพื้นที่ฝนตกชุก 1 = 1.1682÷1.0700 = 1.09177570093 = 1.0917
- กรณีของเงินกู้ภายในประเทศ : ค่างานต้นทุน 300 ล้านบาท ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F ฝนตกชุก 1 = 1.1682
คำนวณหาค่า Factor F ที่ใช้คำนวณราคากลางสำหรับทุกรายการในกลุ่มงานทาง ได้ดังนี้ = (1.0917 * 70/100) + (1.1682 * 30/100) = 0.76419 + 0.35046
= 1.11465
= 1.1146
โครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทั้งโครงการใช้เงินกู้จากธนาคาร โลก ซึ่งมีข้อกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นค่าก่อสร้าง 70% และมีเงินกู้ภายใน ประเทศสมทบ 30 % คำนวณรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้จำนวน 300 ล้านบาท โครงการนี้กำหนดเงินประกัน ผลงานหัก 10% และเงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้หาค่า Factor F เพื่อใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง
ตัวอย่างการคำนวณค่า Factor F
กรณีใช้เงินกู้และ/หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นค่าก่อสร้าง มีเงินงบประมาณและ/หรือเงินกู้ภายในประเทศสมทบ และเป็นโครงการที่ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุก

## Slide 118
ข้อกำหนดการใช้ตาราง Factor F
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างอาคาร
  กรณีโครงการ/งานก่อสร้าง ซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร และ
  ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารหลักเกณฑ์เดียว
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
ให้นำค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (Total Direct Cost) ไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อ-สร้างอาคาร มาคำนวณกับค่างานต้นทุนรวมตามแนวทางและวิธีการ ตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารกำหนด
รายการงานก่อสร้างใดที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัด-ซื้อหรือสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ไม่รวมในค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเพื่อหาค่า Factor F

## Slide 119
ข้อกำหนดการใช้ตาราง Factor F
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  กรณีโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม ซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วย รายการงานก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และ
  ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หลักเกณฑ์เดียว
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือตาราง Factor F งานก่อ-สร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ให้นำค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อ-สร้าง (Total Direct Cost) ไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ- เหลี่ยม
นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ-เหลี่ยม มาคูณกับค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม) จะได้ราคากลางต่อ หน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง มาคูณกับ ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่ยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง (ทางหรือถนน) จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง
ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณกับปริมาณ งาน จะได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง

## Slide 120
ข้อกำหนดการใช้ตาราง Factor F
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน
  กรณีโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วย รายการงานก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน และ
  ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์เดียว
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และหรือตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม
ให้นำค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (Total Direct Cost) ไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และหรือตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม มาคูณกับค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้
  งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตทุกประเภท (ยกเว้นคอนกรีตดาด) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด
  งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่กำหนดหน่วยเป็น 1 แห่ง , 1 ที่ หรือ 1 หน่วย
จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน มาคูณกับค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้
  งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะรายการงานก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด
  งานคอนกรีตดาด
จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณกับปริมาณงาน จะได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง

## Slide 121
อาคารชลประทาน
อาคารชลประทาน ให้หมายถึง อาคารโครงสร้างคอนกรีตและหินที่ก่อสร้าง ในลำน้ำธรรมชาติ หรือคลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมบังคับ การไหลของน้ำ ระดับน้ำ หรือปริมาณน้ำ ได้แก่ เขื่อน ฝาย อาคารระบายน้ำ ล้น (Spillway) ท่อระบายน้ำ (Outlet) ประตูระบายน้ำ (Regulator) อาคารอัด น้ำ (Check) น้ำตก (Drop) รางเท (Chute) สะพานน้ำ (Flume) ท่อลอด (Culvert) ไซฟอน ท่อส่งน้ำเข้านา คอนกรีตดาดคลอง ฯลฯ และให้รวม หมายถึง อาคารโครงสร้างคอนกรีตและหรือหินอื่นๆ ที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ หรือในลักษณะเดียวกันกับอาคารชลประทานดังกล่าวข้างต้น เช่น อาคาร ชลประทานในแปลงไร่นา เป็นต้น

## Slide 122
ข้อกำหนดการใช้ตาราง Factor F
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว
แต่ประกอบด้วยหลายกลุ่มงาน
กรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง มากกว่า 1 กลุ่มงาน
ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้แยกรายการงานก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าว ออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดเป็นหลักเกณฑ์หลัก
กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มากกว่า 1 หลักเกณฑ์ ในโครงการ/งานก่อสร้างเดียว
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 8)
ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
ให้นำค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อ- สร้าง ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (Total Direct Cost) ไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด

## Slide 123: หลักเกณฑ์การคำนวณ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

## Slide 124
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน (Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับการก่อสร้าง และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี ตัวอย่างเช่น
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงาน ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
    การจัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ในงานก่อสร้างอาคาร
    การใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท เป็นต้น
    การกำหนดให้ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน
    การทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน
    การจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ
    การทำระบบป้องกันดินพัง
    ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)
    การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ
    การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
    ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง
    การทำอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ ……… เป็นต้น
    ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี เป็นค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งของโครงการ/ งานก่อสร้าง แต่เนื่องจากมิได้มีในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง และในแต่ละโครงการ/งานก่อสร้างก็มีไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถกำหนดไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างได้ จึงจำเป็นต้องแยกออกมาและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณต่างหาก
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

## Slide 125
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางพิจารณากำหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามข้อ-เท็จจริงและหรือตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้างอาคารที่คำนวณราคากลางนั้น ว่าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
แสดงรายละเอียดการคำนวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการ ลงในแบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ โดยรายการใดต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
นำค่าใช้จ่ายรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ ไป สรุปไว้ใน แบบ ปร.4 (พ) : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กำหนดฯ (BOQ.)
ในแบบ ปร.4 (พ) : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (BOQ.) ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมีสำหรับทั้งโครงการ/งานก่อสร้างอาคารนั้น

## Slide 126
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มักจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างจะต้องหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในสัญญาจ้างด้วย ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการหนึ่ง
ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับคำนวณ และรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ไว้ดังนี้
    แบบคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ กรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเบื้องต้น) ใช้สำหรับคำนวณและรวบรวมค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    แบบฟอร์มสำหรับคำนวณและรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่า-ใช้จ่ายกรณีที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางปรับแบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ กรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเบื้องต้น) มาปรับใช้ หรือจะกำหนดแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีสำหรับแต่ละรายการขึ้นเอง ก็สามารถที่จะกระทำได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ในกรณีนี้ แต่ละรายการ ให้คำนวณตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในราคาต้นทุน โดยไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## Slide 127
ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางพิจารณากำหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมที่คำนวณราคากลางนั้น ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
จัดทำรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องมีแต่ละรายการและหรือหลายรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ
นำผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ ไปกำหนดให้อยู่ในรูป Factor F เรียกว่า “Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” ตามสูตร ดังนี้
Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ / {(ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการในกลุ่มงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง) + (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม x ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)}
  จะได้ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.xxxx (กำหนดมาตรฐานทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ)
นำค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไปคูณค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สำหรับ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว
นำค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณกับค่างานต้นทุนของรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางหรือในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ต่อ)

## Slide 128
กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ทั้งหมด ให้อยู่ในรูป Factor F (Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ) โดยใช้สูตร ดังนี้ = 1 + (ผลรวมใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ÷ (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการในกลุ่ม งานก่อสร้างทาง × ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง) + (ค่างาน ต้นทุนรวมทุกรายการในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม × ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)
= 1.xxxx (ใช้มาตรฐานทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
วิธีการกำหนดค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ทุกรายการ

## Slide 129
ในงานก่อสร้างชลประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกรมชลประทาน มักจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างจะต้องหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้างด้วย ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวก่อให้เกิดค่า-ใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการหนึ่ง
ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับคำนวณและรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีไว้ ดังนี้ 1. แบบฟอร์มสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายกรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด ดังนี้
1.1 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหายานพาหนะ
1.2 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาคอมพิวเตอร์ Scanner กล้องถ่ายภาพ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
1.3 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร (Laser Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.4 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร (Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.5 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมติดตั้งระบบ LAN ครบชุด
1.6 แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร
1.7 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักและหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องรายการอื่นๆ และไม่สามารถใช้หรือปรับแบบฟอร์มตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.6 มาใช้ได้ ไห้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการโดยไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 130
2. กรณีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี รายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางปรับแบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ กรณีมีเงื่อนไข กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตาม ข้อ 1 มาปรับใช้ หรือจะกำหนดแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี สำหรับแต่ละรายการขึ้นเอง ก็สามารถที่จะกระทำได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับ โครงการ/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลางนั้น โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ในกรณีนี้แต่ละรายการ ให้คำนวณตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในราคาต้นทุน โดยไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานอาจจะมี จะประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหายานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้ควบคุมงาน คณะ- กรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้าง 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหรือตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 3. ค่างานสนับสนุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานบางโครงการ/งานก่อสร้างจำเป็นต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)

## Slide 131
ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาพิจารณากำหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานนั้น ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
จัดทำรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องมีแต่ละรายการและหรือหลายรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ
นำผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ ไปกำหนดให้อยู่ในรูป Factor F เรียกว่า “Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” ตามสูตร ดังนี้
Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ÷ {(ค่างานต้นทุนรวมทุก รายการที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน x ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน) + (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม x ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)} จะได้ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.xxxx (กำหนดมาตรฐานทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ)
นำค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไปคูณค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชล-ประทาน และค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว
นำค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณกับค่างานต้นทุนของรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน หรือที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)

## Slide 132
กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ทั้งหมด ให้อยู่ในรูป Factor F (Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ) โดยใช้สูตร ดังนี้ = 1 + (ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ÷ (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการที่มีข้อกำหนด ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน × ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน) + (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม × ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)
= 1.xxxx (ใช้มาตรฐานทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ)
วิธีการกำหนดค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
งานก่อสร้างชลประทาน
คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ทุกรายการ

## Slide 133
หลักเกณฑ์
การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
และการจัดทำรายงาน

## Slide 134: การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง และการจัดทำรายงาน
การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนด ในการคำนวณรวม ค่างานต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี รวมทั้งค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้างอื่นๆ เป็นราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
การจัดทำรายงาน หมายถึง การรวบรวมและนำรายละเอียดต่างๆ จากการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มาจัดทำเป็นรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางทั้ง 3 หลักเกณฑ์ ได้กำหนดให้มีแบบฟอร์มและแบบรายละเอียดประกอบการคำนวณไว้ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางนำไปใช้ในแนวทางเดียวกัน

## Slide 135
ภาพรวมการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
เป็นการนำค่างานต้นทุน (Direct Cost) มาคำนวณรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ซึ่งได้จัดทำไว้ในรูปของตาราง Factor F และ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี ได้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
สรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปได้ ดังนี้
  งานก่อสร้างอาคาร
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรายการที่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
- กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F )
- กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F ซึ่งคำนวณรวมค่าใช้จ่าย พิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว)
ทุกประเภทงานก่อสร้างได้กำหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันด้วย

## Slide 136
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ × Factor F) + ผลรวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ
หรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรายการที่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
1. กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ × ค่า Factor F) + ผลรวมค่า
ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร

## Slide 137
ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการ ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
(ค่างานของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่คำนวณในราคาต้นทุน)
หาค่า Factor F จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างอาคาร
นำค่า Factor F ไปคูณค่าค่างานต้นทุนรวม ตามวิธีการที่กำหนด
แผนภาพแสดงการหาค่า Factor F และการสรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร
ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อรวมทุกรายการ ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
(คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย)
ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อรวมทุกรายการ ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 7)
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมทุกรายการ ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
โดยค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้รวมค่าภาษี
มูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 7)
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ได้ราคากลางในส่วนของค่างานต้นทุน
ได้ราคากลางในส่วนของ ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ
ได้ราคากลางในส่วนของ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

## Slide 138
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด
การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
ครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง ครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของโครงการ/งานก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้องจัดหาพร้อมกับโครงการ/งานก่อสร้างอาคารนั้น เท่านั้น ส่วนครุภัณฑ์ใดที่เป็นการจัดหาต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวข้องและหรือไม่เป็นส่วนประกอบของโครงการ/งานก่อสร้างอาคาร ไม่ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
ครุภัณฑ์ในโครงการ/งานก่อสร้างอาคาร จำแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือจ้างทำ เป็นครุภัณฑ์ Build In ที่มีแบบรูปรายการ (แบบก่อสร้าง) และหรือรายการประกอบแบบกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งติดตั้งไว้เป็นการถาวรและเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ที่กำหนดประกอบไว้ในการก่อสร้างนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ ครุภัณฑ์ในส่วนนี้ ได้กำหนดตัวอย่างรายการที่งานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปควรจะมี ไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน ซึ่งหมายถึงให้คำนวณในราคาทุนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน เพื่อนำไปคำนวณหาค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์การรวมค่างานต้นทุนเพื่อหาค่า Factor F (คำนวณรวมค่า Factor F ได้) 2. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ลอย (เคลื่อนย้ายได้) ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบโสต อุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ครุภัณฑ์ในส่วนนี้ ได้กำหนดตัวอย่างรายการที่งานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปควรจะมี ไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อ (สั่งซื้อ) และระบบโสตทัศน์ พร้อมการติดตั้ง ซึ่งหมายถึง ให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย แล้วนำไปรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่นำค่างานในส่วนนี้ไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน เพื่อคำนวณหาค่า Factor F (คำนวณรวมค่า Factor F ไม่ได้)

## Slide 139
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด
การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
กรณีของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมทั้งเครื่องปรับอากาศแบบอื่นที่มีคุณลักษณะ รูปแบบ โครงสร้าง และหรือวิธีการติดตั้งหรือการดำเนินการแบบเดียวกัน ได้กำหนดตัวอย่างรายการไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน ซึ่งหมายถึงให้คำนวณในราคาทุนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน เพื่อนำไปคำนวณหาค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์การรวมค่างานต้นทุนเพื่อหาค่า Factor F (คำนวณรวมค่า Factor F ได้) แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และการคำนวณค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนดังกล่าวไม่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาถอดแบบคำนวณเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 1. คำนวณในส่วนของค่างานต้นทุน (คำนวณรวมค่า Factor F ได้) หากในแบบก่อสร้างได้กำหนดรูปแบบรายการ ลักษณะ รวมทั้งวิธีการก่อสร้างหรือติดตั้งแตกต่างไปจากมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาด หรือกำหนดเป็นครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build In) หรือต้องดำเนินการในลักษณะงานระบบ หรือต้องดำเนินการร่วมกับงานอื่นๆ ซึ่งต้องคำนวณในส่วนของค่างานต้นทุน และหรือตามที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางเห็นสมควรโดยในกรณีนี้ต้องคำนวณในราคาทุนเท่านั้น หากผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางไม่สามารถคำนวณในราคาทุนได้ ก็ควรแยกไปคำนวณเป็นครุภัณฑ์จัดซื้อตามแนวทางที่ 2 2. คำนวณเป็นครุภัณฑ์จัดซื้อ โดยใช้วิธีการถอดแบบก่อสร้างและคำนวณเช่นเดียวกับครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน์ คือให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย แล้วรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน โดยไม่นำไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน เพื่อคำนวณหาค่า Factor F (คำนวณรวมค่า Factor F ไม่ได้)
ทั้งนี้ ผลการคำนวณค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว ค่าเฉลี่ยต่อเครื่อง (ชุด) ต้องไม่สูงกว่าราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือเครื่องปรับอากาศแบบอื่นซึ่งมีคุณลักษณะ รูปแบบ โครงสร้าง และหรือวิธีการติดตั้งหรือการดำเนินการอย่างเดียวกัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดและประกาศใช้

## Slide 140
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
แบบฟอร์มประกอบการถอดแบบก่อสร้าง
ใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ประกอบ ด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
แบบ ปร.1 : แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต งานไม้แบบ งานไม้ค้ำยัน งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานไม้ หรืออาจใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับประมาณการราคาค่าก่อสร้างของงานต่างๆ เพื่อหาราคาต่อหน่วย เช่น งานทำประตูหน้าต่าง งานเดินท่อระบบ เป็นต้น
แบบ ปร. 2 : แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และ เหล็กเสริมคอนกรีต เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการและปริมาณงาน เฉพาะในส่วนของงานคอนกรีต งานไม้แบบ งานไม้ค้ำยัน และงานเหล็กเสริมคอนกรีต
แบบ ปร. 3 : แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้ เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการและปริมาณ งาน เฉพาะในส่วนของงานไม้

## Slide 141
แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
เป็นแบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
  แบบ ปร. 4 : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงาน และค่าวัสดุครุภัณฑ์ และหรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมี
  แบบ ปร. 4 (พ) : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (BOQ.) เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมรายการงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ รวมทั้งผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นต้องมีแต่ละรายการ และทุกรายการ
  แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ เป็นแบบฟอร์มสำหรับแสดงรายละเอียดการคำนวณและคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แต่ละรายการ
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

## Slide 142
แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
  แบบ ปร. 5 (ก) : แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) เป็นแบบฟอร์มสำหรับสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะงาน/กลุ่มงานที่ถอดแบบคำนวณในราคาต้นทุนหรือในราคาทุน โดยใช้เป็นใบปะหน้า แบบ ปร. 4 ที่คำนวณในราคาต้นทุนหรือในราคาทุน แต่ละชุด การสรุปขนาดหรือเนื้อที่อาคาร และค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อระบุไว้ในแบบ ปร. 5 (ก) ให้สรุปหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ - ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร (พื้นที่ใช้สอย) = พื้นที่ที่อยู่ภายในส่วนของแนวผนังหรือผนังก่อโดยรอบ + ½ ของพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมแต่ไม่มีแนวผนังหรือผนังก่อโดยรอบ - ค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร = มูลค่างานหรือค่าก่อสร้างรวมตามสรุปท้าย แบบ ปร. 5 (ก) ÷ ขนาดพื้นที่ หรือเนื้อที่อาคาร (พื้นที่ใช้สอย) ทั้งนี้ การคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือขนาดหรือเนื้อที่อาคารตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจแตก ต่างกับการคำนวณพื้นใช้สอยเพื่อการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อการออกแบบในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ออกแบบทางด้านวิชาชีพ และอาจมีความแตกต่างกับการคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่อาคารในส่วนของภาคเอกชนหรือผู้เสนอราคา
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

## Slide 143
แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
  แบบ ปร. 5 (ข) : แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นแบบฟอร์มสำหรับสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะงาน/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัดซื้อและ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยใช้เป็นใบปะหน้า แบบ ปร. 4 ของ ครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย แต่ละชุด
  แบบ ปร. 6 : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมค่าก่อสร้างของทุกส่วน (งาน/กลุ่มงาน) ทั้งในส่วนของค่างาน ต้นทุน ครุภัณฑ์จัดซื้อฯ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ มาสรุปรวมไว้ในแบบ ปร. 6 นี้ และเมื่อ รวมยอดค่าก่อสร้างของทุกส่วน (งาน/กลุ่มงาน) ก็จะได้ค่าก่อสร้างหรือราคากลางงานก่อสร้างอาคารทั้ง โครงการ/งานก่อสร้าง
  นอกจากแบบฟอร์ม 6 แบบฟอร์ม ดังกล่าวแล้ว ในรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะต้องแนบแบบฟอร์ม ข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางได้กำหนดและจัดทำขึ้นเองตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกอบ ไว้กับรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารด้วย เช่น แบบฟอร์มและหรือรายละเอียดและคำชี้แจงเกี่ยวกับการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ์ รายละเอียดการคำนวณหาค่า Factor F และ แบบ ปร. 1 ปร. 2 และ ปร. 3 (ในกรณีที่ได้มีการจัดทำ แบบ ปร. 1 ปร. 2 และ แบบ ปร. 3 ไว้ด้วย) เป็นต้น
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

## Slide 144
กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลังจากคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและค่างานต้นทุนรวมได้ครบทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้าง ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง
นำค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงาน ก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคากลางของทุกรายการ งานก่อสร้าง
รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## Slide 145
เทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง ในกลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ได้ราคากลาง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
สะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม
เทียบหาค่า Factor
จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างทาง
นำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างในกลุ่มงานทาง
รายการงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการที่ไม่อยู่ในกลุ่มของงานสะพานและท่อเหลี่ยม
แผนภาพแสดงการหาค่า Factor F และการสรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
การนำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการ ของทั้ง 2 กรณี ให้นำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยก่อน แล้วคูณด้วยปริมาณงาน หรือจะนำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนรวมเลยก็สามารถที่จะกระทำได้
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง
ในกลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ได้ราคากลาง
ของทุกรายการงานก่อสร้าง
ในกลุ่มงานทาง
ค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้าง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

## Slide 146
กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลังจากคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและค่างานต้นทุนรวมได้ครบทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ แล้วกำหนดให้อยู่ในรูป Factor F เรียกว่า “Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
นำค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไปคูณค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สำหรับงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว
นำค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง
นำค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่า งานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อ หน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง
รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ทั้งโครงการ/ งานก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีไว้ด้วยแล้ว
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ต่อ)

## Slide 147
หาค่า Factor F จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
ในกลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หาค่า Factor F จาก
ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
นำค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างในกลุ่มงานทาง
การนำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการ ของทั้ง 2 กรณี ให้นำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยก่อน แล้วคูณด้วยปริมาณงาน หรือจะนำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนรวมเลยก็สามารถที่จะกระทำได้
นำค่า Factor F ไปคูณค่า Factor Fค่าใช้จ่ายพิเศษฯ จะได้ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว
นำค่า Factor F ไปคูณค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ จะได้ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว
ได้ราคากลางทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้างในกลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
ไว้แล้ว
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้างในกลุ่มงานทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
ไว้แล้ว
แผนภาพแสดงการหาค่า Factor F และการสรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
ค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้าง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
รายการงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการที่ไม่อยู่ในกลุ่มของงานสะพานและท่อเหลี่ยม
สะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ
และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม
สะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม
รายการงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการที่ไม่อยู่ในกลุ่มของงานสะพานและท่อเหลี่ยม

## Slide 148
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (BOQ.)
แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 2.1 แบบคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ กรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเบื้องต้น) 2.2 แบบฟอร์มการคำนวณและคำชี้แจงค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี รายการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นเอง
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
นอกจากทั้ง 3 แบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องจัดทำรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประกอบไว้กับราคากลางด้วย (1) รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง (2) รายละเอียดการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และการกำหนดค่า Factor F (3) รายละเอียดการเทียบหรือคำนวณหาค่า Factor F จากตาราง Factor F (4) รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง (5) รายละเอียด คำชี้แจง และหรือเหตุผลและความจำเป็นในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าแรงงาน (ถ้ามี) (6) แบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล รายละเอียด หลักฐาน และหรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างนั้น (ถ้ามี)
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## Slide 149
หลังจากคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและค่างานต้นทุนรวมได้ครบทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
  รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ราคากลางต่อ-หน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
  นำค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงานจะได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง
  รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 150
หาค่า Factor F จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- อาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท (ยกเว้นคอนกรีตดาด) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด
- อาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่กำหนดหน่วย เป็น 1 แห่ง 1 ที่ หรือ 1 หน่วย
หาค่า Factor F จาก
ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
นำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
รายการงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
แผนภาพแสดงการหาค่า Factor F และการสรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน (กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
การนำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการ ของทั้ง 2 กรณี ให้นำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยก่อน แล้วคูณด้วยปริมาณงาน หรือจะนำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนรวมเลยก็สามารถที่จะกระทำได้
ค่างานต้นทุนรวม
ของทุกรายการงานก่อสร้าง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ได้ราคากลาง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 151
กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
หลังจากคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและค่างานต้นทุนรวมได้ครบทุกรายการก่อสร้างแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
  รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และนำไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  คำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ แล้วกำหนดให้อยู่ในรูป Factor F เรียกว่า “Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน)
  นำค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไปคูณค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว
  นำค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
  นำค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงานจะได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง
  รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าใช้-จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)

## Slide 152
หาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ได้ราคากลาง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
หาค่า Factor F จาก
ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
แผนภาพแสดงการหาค่า Factor F และการสรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน (กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
การนำค่า Factor F ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการ ของทั้ง 2 กรณี ให้นำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยก่อน แล้วคูณด้วยปริมาณงาน หรือจะนำค่า Factor F นำไปคูณค่างานต้นทุนรวมเลยก็สามารถที่จะกระทำได้
นำค่า Factor F ไปคูณค่า Factor F ค่า-ใช้จ่ายพิเศษฯ
จะได้ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
ไว้แล้ว
นำค่า Factor F ไปคูณค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ จะได้ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว
นำค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
นำค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว
ได้ราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง ที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ไว้แล้ว
ค่างานต้นทุนรวม
ของทุกรายการงานก่อสร้าง
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
- อาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท (ยกเว้นคอนกรีตดาด) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด
- อาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่กำหนดหน่วย เป็น 1 แห่ง 1 ที่ หรือ 1 หน่วย
รายการงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

## Slide 153
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (BOQ.)
แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย
  แบบฟอร์มสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายกรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด ดังนี้ 1) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหายานพาหนะ 2) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาคอมพิวเตอร์ Scanner กล้องถ่ายภาพ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 3) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร (Laser Printer) พร้อม อุปกรณ์ครบชุด 4) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร (Inkjet Printer) พร้อม อุปกรณ์ครบชุด 5) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมติดตั้งระบบ LAN ครบชุด 6) แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ : งานจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร 7) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักและหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องรายการอื่นๆ และไม่สามารถใช้หรือปรับแบบฟอร์มตามข้อ 1) – ข้อ 6) มาใช้ได้ ให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ โดยไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน

## Slide 154
แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ปรับแบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ กรณีมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ หรือได้กำหนดแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี สำหรับแต่ละรายการขึ้นเอง (คำนวณตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในราคาต้นทุน โดยไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นอกจาก 3 แบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องจัดทำรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประกอบไว้กับราคากลางด้วย
(1) รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง
(2) รายละเอียดการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และการกำหนดค่า Factor F (3) รายละเอียดการเทียบหรือคำนวณหาค่า Factor F จากตาราง Factor F
(4) รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง
(5) ข้อมูล รายละเอียด คำชี้แจง และหรือเหตุผลและความจำเป็นในการสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าแรงงาน และอื่นๆ (ถ้ามี)
(6) แบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล รายละเอียด หลักฐาน และหรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานนั้น (ถ้ามี)

## Slide 155
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าครุภัณฑ์
งานก่อสร้างชลประทาน
ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เป็นครุภัณฑ์ประเภทติดตั้งอยู่กับที่ (Built-in) ซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของบางรายการให้สามารถเทียบเคียงใช้ได้อยู่แล้ว เช่น กรณีของเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น
ในกรณีที่ต้องคำนวณค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการคำนวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อมาปรับใช้ โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 1. ถอดแบบกำหนดรายการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ โดยอาจกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเอง หรือปรับ แบบ ปร. 4 : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) ของงานก่อสร้างอาคารมาปรับใช้ 2. ครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกรายการ ให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ 3. รวมค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกรายการ โดยอาจกำหนดแบบฟอร์มสรุปขึ้นเอง หรือปรับ แบบ ปร. 5 (ข) : แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ของงานก่อสร้างอาคารมาปรับใช้ แล้วรวมด้วยค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน (ปัจจุบันร้อยละ 7) จะได้ค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ทั้งหมดทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 4. นำค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ทั้งหมดทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง มากำหนดเป็นรายการงานก่อสร้าง(Item) รายการหนึ่งในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (BOQ.) โดยระบุค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ทั้งหมดทั้งโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ไว้ในช่อง “ราคากลาง” พร้อมทั้งระบุแหล่งรายละเอียดของการคำนวณไว้ในช่อง “หมายเหตุ”

## Slide 156
กรณีของโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว มีงานก่อสร้างตามความหมายและขอบเขตของงาน ก่อสร้าง ตามที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 6 มากกว่า 1 กลุ่มงาน (มีทั้งงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรืองานก่อสร้าง ชลประทาน) และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างที่เป็นจริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ผู้มี หน้าที่คำนวณราคากลางอาจพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้
งานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างใด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับกลุ่ม งานก่อสร้างนั้นเป็นหลัก
แยกงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอื่นไปกำหนดเป็นงาน/กลุ่มงานต่างหาก แล้วถอดแบบคำนวณราคา กลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน/กลุ่มงานอื่นนั้น
ในส่วนของการหาค่า Factor F ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว นั้น ไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง มาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามวิธีการ ที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด
นำสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของงาน/กลุ่มงาน ที่แยกไปคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างสำหรับงาน/กลุ่มงานอื่นนั้น มากำหนดไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ใช้เป็นหลัก รวมทั้งให้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น และแนบ รายละเอียดของการถอดแบบคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบไว้ด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาและการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
กรณีใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มากกว่า 1 หลักเกณฑ์

## Slide 157
กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว จากรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง พบว่า มีงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคารร้อยละ 40 งานก่อสร้างทางร้อยละ 20 งานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหลี่ยมร้อยละ 10 และงานก่อสร้างชลประทานร้อยละ 30
ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการดังกล่าว เป็นโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างตามที่กำหนดตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างใน ส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 6 ทั้งในส่วนของงาน ก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ในปริมาณงานที่ ใกล้เคียงกัน โดยในส่วนของงานก่อสร้างอาคารมีปริมาณมากที่สุด (ร้อยละ 40) ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางจึงได้ใช้ทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างศูนย์ราชการดังกล่าว โดยดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำหรับงานก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างอาคาร และใช้เป็นหลักเกณฑ์หลัก เนื่องจากมีปริมาณงานมากที่สุดถึงร้อยละ 40 (ใช้แบบฟอร์มของงานก่อสร้างอาคาร)
แยกงานก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ปริมาณงานรวมร้อยละ 30) ไปคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ใช้แบบ-ฟอร์มของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
แยกงานก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างชลประทาน (ปริมาณงานร้อยละ 30) ไปคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ใช้แบบฟอร์มของงานก่อสร้างชลประทาน)
ตัวอย่างการพิจารณาและการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
กรณีใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์

## Slide 158
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง 3 ส่วน โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดในแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง สำหรับแต่ละส่วน
คำนวณรวมค่างานต้นทุน (Direct Cost) ของงานก่อสร้างทั้ง 3 ส่วน (ทั้งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการนั้น) แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จาก 4 ตาราง Factor F จะได้
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้กับงานก่อสร้างในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เพื่อใช้กับงานก่อสร้างในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สำหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เพื่อใช้กับ - งานก่อสร้างในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ เหลี่ยม สำหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน เพื่อใช้กับงานก่อสร้างในส่วนที่ใช้หลัก- เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor f งานก่อสร้างชลประทาน
ตัวอย่างการพิจารณาและการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
กรณีใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์ (ต่อ)

## Slide 159
นำค่า Factor F ที่ได้ตามข้อ 5 มาคำนวณกับค่างานต้นทุน ตามแนวทางและวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนด
กรณีมีครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ Build In และหรือค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ให้คำนวณตามแนวทางและวิธีการตามที่ในแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง กำหนด
จัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละส่วน โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดในแต่ละหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ใช้คำนวณสำหรับงานก่อสร้างส่วนนั้นๆ
นำยอดสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของงานก่อสร้างแต่ละส่วนที่แยกไปคำนวณโดยใช้แต่ละหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มากำหนดไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ใช้เป็นหลัก (กรณีนี้คือแบบฟอร์มของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ แบบ ปร. 6) พร้อมทั้งระบุแหล่งรายละเอียดการคำนวณของทุกส่วนไว้ในช่อง “หมายเหตุ”
จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น และแนบรายละเอียดรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละส่วนที่ได้จัดทำตามข้อ 8 ประกอบไว้ด้วย
ตัวอย่างการพิจารณาและการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
กรณีใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์ (ต่อ)

## Slide 160
สำหรับงานก่อสร้างบางรายการ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ และอื่นๆ ที่ไม่สามารถถอดแบบก่อสร้างหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดไว้ได้ ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุ-กรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด หากคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย มิได้กำหนดไว้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำหลักการ วิธีการ หรือแนวทางตามหลักวิชาช่างมาปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อ-เท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นรวมทั้งรายละเอียดของการถอดแบบและหรือการคำนวณประกอบไว้ด้วย
แนวทางปฏิบัติ
กรณีที่ไม่สามารถถอดแบบก่อสร้างหรือคำนวณค่างาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้

## Slide 161
แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 162
เป็นข้อบังคับ ข้อกำหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติ รวม 21 ข้อ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
2. ข้อกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ แทนหลักเกณฑ์ฯ เดิม
3. ข้อกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้กับทุกโครงการ/งานก่อสร้าง โดยไม่คำนึงถึงวงเงินหรือมูลค่าของโครงการ/งานก่อสร้าง
4. งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ
5. ข้อกำหนดในการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์ฯ
6. ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่มเพื่อประกอบการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ
7. แนวทางการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ไปใช้กับงานก่อสร้างอื่น
8. ข้อกำหนดกรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียวสามารถใช้หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มากกว่า 1 หลักเกณฑ์
9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
10. บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ ในการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง
แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

## Slide 163
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
11. ข้อกำหนดในการปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิด หิน และรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ อื่นๆ
12. ข้อกำหนดในการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ
13. ข้อกำหนดและการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และตาราง Factor F
14. ข้อกำหนดและการประกาศเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม และตาราง Factor F
15. แนวทางปฏิบัติในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ก่อสร้าง
16. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างและประมาณการราคาในชั้นต้น
17. การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
18. การปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบัน
19. แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาราง Factor F และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
20. ข้อกำหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
21. อำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง) ในการกำกับดูแลการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

## Slide 164
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด = ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์กร มหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่บังคับใช้กับภาคเอกชน
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 1)
ขอบเขตการบังคับใช้

## Slide 165
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามหนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 2)
ข้อกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
แทนหลักเกณฑ์ฯ เดิม

## Slide 166
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้าง โดยไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 3)
ข้อกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
กับทุกโครงการ/งานก่อสร้าง
โดยไม่คำนึงถึงวงเงินหรือมูลค่าของโครงการ/งานก่อสร้าง

## Slide 167
งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หมายถึง
1. กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย
การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่ง ก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป
การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม
การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม
ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว ต้องมีแบบรูปรายการและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย
2. งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ 1 ต้องดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 4)

## Slide 168
อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมตลอดถึง สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/ว1939 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 72 และข้อ 73 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดย ให้ส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ที่กำหนดตามระเบียบฯ ข้อดังกล่าว
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว กวพ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจว่า งานก่อสร้างในที่นี้ หมายความรวมถึง
    - งานเคลื่อนย้ายอาคาร
    - งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน และงานซ่อมแซม ซึ่งส่วนราชการเห็นว่า มีความจำเป็น จะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาดำเนินการตามความเหมาะสม ด้วย
ความหมายของงานก่อสร้าง
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ

## Slide 169
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
1. งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
2. งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
3. งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
4. งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 5)
ข้อกำหนดในการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แต่ละหลักเกณฑ์ฯ

## Slide 170
เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงกำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างสำหรับแต่ละกลุ่มไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้าง คล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรือออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
(2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา
(3) ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือทางเข้าออก ของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณ ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสารธารณะ
(4) รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ำ หรือถังพักน้ำ งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ
(5) สระน้ำ น้ำพุ เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม งานปลูกหญ้า และ หรืองานจัดสวน ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ
(6) เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และป้อมยาม
(7) งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใดซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ
(8) งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ที่ เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
(9) สิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่ม
เพื่อประกอบการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 6)

## Slide 171
งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมน้ำ เพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วม การผันน้ำ การจัดรูป ที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เขื่อนทดน้ำ อาคารประกอบของ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ คลองส่งน้ำ อาคารของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ สถานี สูบน้ำ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็น ส่วนประกอบและหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย
งานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และ ให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้าย- จราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคาร และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็น อุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็น งานก่อสร้างทางนั้น
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอัน เป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อประโยชน์แก่งาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นด้วย
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่ม
เพื่อประกอบการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 6)

## Slide 172
สำหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน โดยตรง ให้พิจารณาในรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะ-งาน และหรือขอบเขตของงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับงานก่อสร้างใด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานนั้นเป็นหลัก
ในกรณีที่เป็นโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจาก ความหมายและขอบเขตงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน และมิได้จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือเป็นโครงการ/งานก่อสร้างที่ได้รับอนุมติหรือ มีระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ใช้วิธีการคำนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ ไม่อยู่ในข้อกำหนดการ บังคับใช้ของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างและลักษณะงานใน ส่วนใดสามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
แนวทางการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
ไปใช้กับงานก่อสร้างอื่น
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 7)

## Slide 173
กรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ มากกว่า 1 กลุ่มงาน และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่ม-งาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงานได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดเป็นหลัก
กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ/งานก่อสร้างไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อกำหนดกรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียวสามารถใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ได้มากกว่า 1 หลักเกณฑ์
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 8)

## Slide 174
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง หากในแต่ละหลักเกณฑ์มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
1 ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
2 การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
2.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่
2.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบราคาใน ท้องที่ของส่วนกลางได้ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึก แสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
3 การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่
3.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่
3.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หาก ไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ได้ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 9)

## Slide 175
4 กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี ได้ แต่ราคาที่ใช้นั้นเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้าง ต่ำสุด ที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย
5 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการ เป็นจำนวนมาก ให้สืบราคาจากแหล่งผลิต และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งดังกล่าวตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างนั้น
6 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามข้อ 2.3 สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 สำหรับการ ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ 4 และข้อ 5 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน โดย ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวย ความสะดวกในการสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจพิจารณานำ ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ตามความ- เหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
7 การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะ-กรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับ หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 9)

## Slide 176
8 ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
(1) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำรายงาน สรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
(2) ส่วนกลาง หรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(3) ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(4) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
(5) วัสดุก่อสร้าง หมายความรวมถึง ครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(6) การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มี ความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
(7) แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและ หรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและ ข้อเท็จจริง
(8) ค่าขนส่งตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ประเมินโดยคำนวณจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 9)

## Slide 177
ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็น สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 10)
หมายเหตุ ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์
    ดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
    เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง ณ แหล่งผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เป็นราคาซื้อขายด้วยเงินสด และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

## Slide 178
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะ- กรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 11)
ข้อกำหนดในการปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ อื่นๆ

## Slide 179
อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 12)
ข้อกำหนดในการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ

## Slide 180
ข้อกำหนดและการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ
และตาราง Factor F
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 13)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนด และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

## Slide 181
อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่วน- ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 14)
ข้อกำหนดและการประกาศเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
และตาราง Factor F

## Slide 182
การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้อง กำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้อง สอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 15)
แนวทางปฏิบัติในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง

## Slide 183
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง
และประมาณการราคาในชั้นต้น
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 16)
ในการออกแบบงานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสามารถให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนเป็นผู้ออกแบบงานก่อสร้างให้ ก็ได้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง และหรือวิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ผู้ออกแบบงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และ เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการปริมาณ งานและราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองแบบฯ และ รายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง
ทั้งนี้ การออกแบบก่อสร้างดังกล่าว ให้รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ แก้ไขแบบก่อสร้างด้วย

## Slide 184: ข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบก่อสร้าง
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ พิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว มีความเห็น ดังนี้
คำว่า “ผู้ออกแบบ” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างขอให้หรือว่าจ้างให้ออกแบบก่อสร้างให้ เนื่องจาก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกแบบและหรือประมาณการราคาเอง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการออกแบบและหรือประมาณการราคาได้ ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536)
ส่วนการกำหนดให้มีการถอดแบบและประมาณการราคา รวมทั้งการรับรองแบบและรายการปริมาณงานและราคาที่ได้ถอดแบบไว้ด้วย นั้นเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบและประมาณการราคา และเพื่อให้การดำเนินการถอดรูปแบบรายการก่อสร้างและการคำนวณราคากลางได้มาตรฐานและถูกต้อง
สำหรับในกรณีของหน่วยงานระดับกรมที่มีงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก และมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ ออกแบบและหรือประมาณการราคาสำหรับงานก่อสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมดังกล่าวจึงสามารถออกแบบและประมาณการราคาได้เองตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกแบบและหรือประมาณราคานั้น
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการถอดแบบและประมาณราคาโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกแบบและหรือประมาณการราคา หรือการขอให้หรือว่าจ้างหน่วยงานอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ออกแบบและประมาณการราคาให้ เป็นเพียงการถอดแบบและประมาณการราคาในชั้นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างนั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถรับรายละเอียดของการถอดแบบและประมาณการราคาดังกล่าวข้างต้นประกอบการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการฯ ด้วยก็ได้ ดังนั้น ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ จึงหมายถึง ราคากลางที่คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้น
ดังนั้น “ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง” ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบและการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงหมายความถึงบุคคล หรือนิติบุคล หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ดำเนินการออกแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง มิได้หมายความถึงเฉพาะแต่เพียงบุคคลเท่านั้น

## Slide 185
ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะ- กรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
การแต่งตั้ง องค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 17)

## Slide 186
  อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วน ราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลาง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณา รับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
การแต่งตั้ง องค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 17)

## Slide 187
(ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง
ราคากลาง)
ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง
-
×
100
< = >
15
คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

## Slide 188
กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทาง ปฏิบัติ และส่วนราชการนั้นมีงานก่อสร้างจำนวนมาก ส่วนราชการนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการ/งานก่อสร้าง ก็สามารถกระทำได้ โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือกำหนดภารกิจและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคา กลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคำสั่งแต่งตั้งฯ ด้วย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ย ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การแต่งตั้ง องค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 17)

## Slide 189: สาระสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ราคากลางงานก่อสร้างต้องเป็นราคาค่าก่อสร้าง ที่คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถรับรายละเอียดการคำนวณ หรือประมาณการราคาในขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง มาประกอบการคำนวณราคากลางสำหรับงานก่อสร้างนั้นได้
การถอดแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้างของผู้ออกแบบและประมาณการราคา ควรใช้รูปแบบและวิธีการ เดียวกันกับที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ในทุกโครงการ/งาน ก่อสร้าง และทุกครั้งที่มีการจัดจ้างก่อสร้าง ยกเว้น กรณีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการอุทธรณ์และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) มีคำสั่งให้ดำเนินการเสนอราคาใหม่ เนื่องจากการอุทธรณ์ฟังขึ้น ซึ่งมิใช่เป็นกรณีที่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดจ้าง ก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ

## Slide 190
การปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบัน
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 18)
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนด ราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือ ประกาศร่าง TOR สำหรับกรณีการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือ ประกาศร่าง TOR สำหรับกรณีการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 191
แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาราง Factor F และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 19)
กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่า ดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิด หิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างนี้ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด เดิม
หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคา งานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ที่ประกาศใหม่ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คำนวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการ จัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น

## Slide 192
หากคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่สามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่ กรณี แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยใช้อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ที่ประกาศใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อดำเนินการอื่นใด สำหรับการจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น ด้วย
หมายเหตุ 1. คำว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่หน่วยงานนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง
2. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด แต่หน่วยงานนั้นยัง ไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือได้
แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาราง Factor F และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 19)

## Slide 193
ข้อกำหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 20)
ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนดสำหรับ การจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น
สำหรับรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities) ให้ หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กำหนด หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้อง จัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามคำขอนั้น ทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ให้ยกเลิกแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อนี้ แล้วใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 แทน

## Slide 194
B.O.Q. (Bill of Quantities)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
  แบบบัญชีแสดงรายการก่อสร้างที่งานก่อสร้างแต่ละประเภทควรจะมี (ใช้ประกอบการพิจารณาถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)
  แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    งานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ แบบ ปร. 6 , ปร. 5(ก) , ปร. 5(ข) , ปร. 4 และ แบบ ปร. 4(พ)
    งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้แก่ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
    งานก่อสร้างชลประทาน ได้แก่ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการงานก่อสร้าง ปริมาณ และราคา ที่ผู้เสนอราคาจัดทำและเสนอตามรูปแบบที่กำหนด
  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการก่อสร้าง ปริมาณงาน และราคา ที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง

## Slide 195
อำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง)
ในการกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
(แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 21)
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มีอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำคู่มือ รวมทั้งการ ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนา และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป
3. อำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงาน ก่อสร้าง และหรือคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง มอบหมาย

## Slide 196
คำนิยามตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ที่ควรทราบ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 5
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมา บริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไป ราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์
การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อาคารด้วยเงินงบประมาณ
ที่ปรึกษา หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ บริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี ฐานะเป็นนิติบุคคล
  - สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด

## Slide 197: ขอขอบคุณ
กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
เลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เลขานุการคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0 2127 7386-9 , 0 2127 7000 โทรสาร. 0 2127 7185-6
www.gprocurement.go.th , www.cgd.go.th